| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 13 430 875.64 | руб. | Смета на сумму: | 13 430 875.64 | руб. |
| Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Западная энергетическая компания» | Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания» |
| ______________________ /М.Т. Ретиков/ | __________________________ /Д.И. Мартынко/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Вынос (переустройство) участков ВЛ 15-250 и 15-251 в районе планируемой трассы 2-х цепного участка ВЛ 110 кВ (отпайка) от 2-х цепной ВЛ 110 кВ "Луговая" – «Юго-Восточная» (ВЛ 179/180) до ПС-110 кВ "Окружная" |
| Объект: | Вынос (переустройство) участков ВЛ 15-250 и 15-251 в районе планируемой трассы 2-х цепного участка ВЛ 110 кВ (отпайка) от 2-х цепной ВЛ 110 кВ "Луговая" – «Юго-Восточная» (ВЛ 179/180) до ПС-110 кВ "Окружная" |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| на электро-монтажные работы |
| Сметная стоимость: | 13 430.876 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 9 025.117 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 5.950 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 037.783 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | ТЕР 33-04-042-02 Демонтаж опор без приставок одностоечных с подкосом, 1 опора | 8 | 253.71 | 16.85 | 236.86 | 2 029.68 | 134.80 | 1 894.88 | 16.9 | 6.59 | 14 765 | 2 278 | 12 487 |
|  |  |  |  |  | 21.85 |  |  | 174.80 | 1 | 16.91 |  |  | 2 956 |
| 2. | ТЕР 33-04-042-03 Демонтаж опор без приставок одностоечных с двумя подкосами, 1 опора | 1 | 369.39 | 24.65 | 344.74 | 369.39 | 24.65 | 344.74 | 16.9 | 6.58 | 2 685 | 417 | 2 268 |
|  |  |  |  |  | 31.93 |  |  | 31.93 | 1 | 16.9 |  |  | 540 |
| 3. | ТЕР 33-04-042-01 Демонтаж опор без приставок одностоечных, 1 опора | 3 | 80.25 | 7.80 | 72.45 | 240.75 | 23.40 | 217.35 | 16.9 | 6.37 | 1 780 | 395 | 1 385 |
|  |  |  |  |  | 5.69 |  |  | 17.07 | 1 | 16.92 |  |  | 289 |
| 4. | ТЕР 33-01-008-01 Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 (ПБ 35-2), 1 м3 опор | 4 | 3 837.02 | 55.27 | 283.82 | 15 348.06 | 221.09 | 1 135.29 | 16.9 | 7.07 | 62 553 | 3 736 | 8 026 |
|  |  |  |  | 3 497.92 | 24.75 |  | 13 991.68 | 98.98 | 3.63 | 16.91 |  | 50 790 | 1 674 |
| 5. | ТЕР 33-01-016-10 Демонтаж стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих, одностоечных массой до 5 т, 1 т опор | 1 | 927.28 | 166.13 | 761.15 | 927.28 | 166.13 | 761.15 | 16.9 | 6.83 | 8 006 | 2 808 | 5 199 |
|  |  |  |  |  | 65.44 |  |  | 65.44 | 1 | 16.9 |  |  | 1 106 |
| 6. | ТЕР 33-01-001-03 Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3, 1 м3 конструкций | 4 | 1 214.20 | 17.00 | 74.27 | 4 856.80 | 67.98 | 297.06 | 16.9 | 9.63 | 58 719 | 1 149 | 2 861 |
|  |  |  |  | 1 122.94 | 6.49 |  | 4 491.76 | 25.94 | 12.18 | 16.9 |  | 54 710 | 438 |
| 7. | ТЕР 33-01-024-08 Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 (АС-70; АС -95), 1 км линии (3 провода) | 0.2 | 2 682.52 | 415.35 | 2 267.18 | 536.50 | 83.07 | 453.44 | 16.9 | 6.51 | 4 356 | 1 404 | 2 952 |
|  |  |  |  |  | 86.53 |  |  | 17.31 | 1 | 16.91 |  |  | 293 |
| 8. | ТЕР 33-01-024-07 Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением 120 мм2 (АС-120), 1 км линии (3 провода) | 3.278 | 3 200.24 | 446.18 | 2 754.07 | 10 490.39 | 1 462.56 | 9 027.83 | 16.9 | 6.59 | 84 211 | 24 717 | 59 493 |
|  |  |  |  |  | 102.96 |  |  | 337.50 | 1 | 16.91 |  |  | 5 707 |
| 9. | ТЕРм 08-01-056-04 Демонтаж разъединителя трехполюсного напряжением до 20 кВ, ток до 1000 А, 1 шт. | 7 | 510.01 | 115.89 | 154.93 | 3 570.07 | 811.20 | 1 084.51 | 16.9 | 4.83 | 26 398 | 13 709 | 5 238 |
|  |  |  |  | 239.20 | 12.70 |  | 1 674.37 | 88.90 | 4.45 | 16.91 |  | 7 451 | 1 503 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 38 368.92 | 2 994.88 | 15 216.25 |  |  | 263 473 | 50 613 | 99 909 |
|  |  |  | 20 157.81 | 857.87 |  |  |  | 112 951 | 14 506 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 3 570.07 | 811.20 | 1 084.51 |  |  | 26 398 | 13 709 | 5 238 |
|  |  |  | 1 674.37 | 88.90 |  |  |  | 7 451 | 1 503 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9) | 855.10 |  |  |  |  | 12 322 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9) | 585.07 |  |  |  |  | 7 910 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 5 010.24 |  |  |  |  | 46 630 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 34 798.85 | 2 183.68 | 14 131.74 |  |  | 237 075 | 36 904 | 94 671 |
|  |  |  | 18 483.44 | 768.97 |  |  |  | 105 500 | 13 003 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-8) | 3 100.28 |  |  |  |  | 44 417 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-8) | 1 771.59 |  |  |  |  | 23 955 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 39 670.72 |  |  |  |  | 305 447 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 44 680.96 |  |  |  |  | 352 077 |  |  |
|  | Раздел 2. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |
| 10. | ТЕР 01-01-003-03 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 1.008 | 2 471.79 | 70.96 | 2 400.83 | 2 491.56 | 71.53 | 2 420.04 | 16.9 | 9.9 | 25 167 | 1 209 | 23 958 |
|  |  |  |  |  | 281.09 |  |  | 283.34 | 1 | 16.91 |  |  | 4 791 |
| 11. | ТЕР 01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.111 | 2 053.44 | 2 053.44 |  | 227.93 | 227.93 |  | 16.9 | 1 | 3 852 | 3 852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 12. | ТЕР 01-01-033-03 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.8 | 729.34 |  | 729.34 | 583.47 |  | 583.47 | 1 | 9.5 | 5 543 |  | 5 543 |
|  |  |  |  |  | 134.06 |  |  | 107.25 | 1 | 16.91 |  |  | 1 814 |
| 13. | ТЕР 01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.8 | 963.16 | 963.16 |  | 770.53 | 770.53 |  | 16.9 | 1 | 13 022 | 13 022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 14. | ТЕРм 08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля | 18.66 | 1 406.36 | 67.69 | 1 337.32 | 26 242.68 | 1 263.10 | 24 954.39 | 16.9 | 9.99 | 271 067 | 21 346 | 249 294 |
|  |  |  |  | 1.35 | 75.35 |  | 25.19 | 1 406.03 | 16.94 | 1 |  | 427 | 1 406 |
| 15. | ТЕР 01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 2.256 | 466.37 | 113.40 | 352.97 | 1 052.13 | 255.83 | 796.30 | 16.9 | 5.33 | 8 568 | 4 324 | 4 244 |
|  |  |  |  |  | 34.17 |  |  | 77.09 | 1 | 16.9 |  |  | 1 303 |
| 16. | ТЕР 22-01-021-05 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0.28 | 7 935.01 | 2 790.70 | 4 968.69 | 2 221.80 | 781.40 | 1 391.23 | 16.9 | 5.49 | 21 071 | 13 206 | 7 638 |
|  |  |  |  | 175.62 | 640.89 |  | 49.17 | 179.45 | 4.62 | 16.91 |  | 227 | 3 034 |
| 17. | ТЕР 22-01-021-03 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.052 | 5 716.46 | 2 218.89 | 3 429.95 | 297.26 | 115.38 | 178.36 | 16.9 | 5.55 | 2 956 | 1 950 | 990 |
|  |  |  |  | 67.62 | 453.59 |  | 3.52 | 23.59 | 4.65 | 16.91 |  | 16 | 399 |
| 18. | ТЕРм 08-02-143-03 Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами одного кабеля, 100 м кабеля | 18.66 | 533.73 | 58.61 | 473.95 | 9 959.40 | 1 093.66 | 8 843.91 | 16.9 | 7.91 | 88 808 | 18 483 | 69 955 |
|  |  |  |  | 1.17 | 28.95 |  | 21.83 | 540.21 | 16.93 | 16.91 |  | 370 | 9 135 |
| 19. | ТЕРм 08-02-143-04 Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами каждого последующего, 100 м кабеля | 18.66 | 256.05 | 28.38 | 227.10 | 4 777.89 | 529.57 | 4 237.69 | 16.9 | 7.91 | 42 649 | 8 950 | 33 520 |
|  |  |  |  | 0.57 | 13.87 |  | 10.64 | 258.81 | 16.82 | 16.91 |  | 179 | 4 377 |
|  | УСТАНОВКА АНКЕРНОЙ ОПОРЫ |
| 20. | ТЕР 01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.2 | 2 053.44 | 2 053.44 |  | 410.69 | 410.69 |  | 16.9 | 1 | 6 941 | 6 941 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 21. | ТЕР 01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.132 | 963.16 | 963.16 |  | 127.14 | 127.14 |  | 16.9 | 1 | 2 149 | 2 149 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 22. | ТЕР 33-01-001-03 Монтаж сборных железобетонных неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3, 1 м3 конструкций | 4 | 2 428.40 | 33.99 | 148.53 | 9 713.60 | 135.96 | 594.12 | 16.9 | 9.63 | 117 438 | 2 298 | 5 721 |
|  |  |  |  | 2 245.88 | 12.97 |  | 8 983.52 | 51.88 | 12.18 | 16.9 |  | 109 419 | 877 |
| 23. | ТЕР 33-01-016-10 Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих, одностоечных массой до 5 т, 1 т опор | 1 | 1 854.56 | 332.26 | 1 522.30 | 1 854.56 | 332.26 | 1 522.30 | 16.9 | 6.83 | 16 013 | 5 615 | 10 397 |
|  |  |  |  |  | 130.87 |  |  | 130.87 | 1 | 16.9 |  |  | 2 212 |
|  | УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР ПБ110-8 |
| 24. | ТЕР 33-01-007-04 Бурение котлованов на глубину бурения до 4 м, 2 группа грунтов, 1 котлован | 34 | 244.65 | 14.60 | 230.05 | 8 318.10 | 496.40 | 7 821.70 | 16.9 | 6.16 | 56 571 | 8 389 | 48 182 |
|  |  |  |  |  | 19.15 |  |  | 651.10 | 1 | 16.91 |  |  | 11 010 |
| 25. | ТЕР 33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-15 кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 опора | 2 | 228.72 | 35.72 | 140.49 | 457.44 | 71.44 | 280.98 | 16.9 | 6.68 | 3 267 | 1 207 | 1 877 |
|  |  |  |  | 52.51 | 10.09 |  | 105.02 | 20.18 | 1.74 | 16.91 |  | 183 | 341 |
| 26. | ТЕР 33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-15 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом, 1 опора | 16 | 456.41 | 74.26 | 329.64 | 7 302.56 | 1 188.16 | 5 274.24 | 16.9 | 6.63 | 56 510 | 20 080 | 34 968 |
|  |  |  |  | 52.51 | 24.07 |  | 840.16 | 385.12 | 1.74 | 16.9 |  | 1 462 | 6 509 |
| 27. | ТЕРм 08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт. | 3.8 | 246.51 | 106.79 | 61.69 | 936.74 | 405.80 | 234.42 | 16.9 | 7.16 | 9 803 | 6 858 | 1 678 |
|  |  |  |  | 78.03 | 2.87 |  | 296.51 | 10.91 | 4.27 | 16.88 |  | 1 266 | 184 |
| 28. | ТЕРм 08-02-472-01 Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм, 100 м | 1.71 | 329.59 | 189.62 | 61.01 | 563.60 | 324.25 | 104.33 | 16.9 | 6.56 | 6 779 | 5 480 | 684 |
|  |  |  |  | 78.96 | 2.11 |  | 135.02 | 3.61 | 4.55 | 16.91 |  | 614 | 61 |
|  | ТП - кровля |
| 29. | ТЕР 12-01-002-02 Демонтаж кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, 100 м2 кровли | 0.72 | 8 556.49 | 146.41 | 236.44 | 6 160.67 | 105.41 | 170.24 | 16.9 | 5.01 | 22 643 | 1 781 | 853 |
|  |  |  |  | 8 173.64 | 5.25 |  | 5 885.02 | 3.78 | 3.4 | 16.92 |  | 20 009 | 64 |
| 30. | ТЕР 09-01-005-03 Сборка и монтаж несущих металлоконструкций кровли, 1 т конструкций | 2.43 | 1 495.58 | 261.53 | 566.33 | 3 634.26 | 635.52 | 1 376.18 | 16.9 | 11.24 | 33 283 | 10 740 | 15 468 |
|  |  |  |  | 667.72 | 54.14 |  | 1 622.56 | 131.56 | 4.36 | 16.9 |  | 7 074 | 2 223 |
| 31. | ТЕР 12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН, 100 м2 обрешетки | 0.72 | 5 434.46 | 740.82 | 130.36 | 3 912.81 | 533.39 | 93.86 | 16.9 | 7.19 | 25 756 | 9 014 | 675 |
|  |  |  |  | 4 563.28 | 4.37 |  | 3 285.56 | 3.15 | 4.89 | 16.92 |  | 16 066 | 53 |
| 32. | ТЕР 12-01-007-08 Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли | 0.72 | 16 539.99 | 874.89 | 63.09 | 11 908.79 | 629.92 | 45.42 | 16.9 | 10.79 | 54 722 | 10 646 | 490 |
|  |  |  |  | 15 602.01 | 7.54 |  | 11 233.45 | 5.43 | 3.88 | 16.91 |  | 43 586 | 92 |
| 33. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов водоотводных, 100 м желобов | 0.128 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 1 121.81 | 36.39 | 3.26 | 16.9 | 10.21 | 5 074 | 615 | 33 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.41 |  | 1 082.16 | 0.31 | 4.09 | 16.93 |  | 4 426 | 5 |
| 34. | ТЕРм 08-02-471-03 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм, 10 шт. | 0.2 | 199.04 | 82.73 | 41.21 | 39.81 | 16.55 | 8.24 | 16.9 | 6.29 | 394 | 280 | 52 |
|  |  |  |  | 75.10 | 1.21 |  | 15.02 | 0.24 | 4.19 | 16.85 |  | 63 | 4 |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ |
|  | Переход L=30 |
| 35. | ТЕР 34-02-017-01 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м, 1 переход | 1 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 16.9 | 4.17 | 11 912 | 2 262 | 8 029 |
|  |  |  |  | 277.96 | 95.46 |  | 277.96 | 95.46 | 5.83 | 16.9 |  | 1 621 | 1 613 |
| 36. | ТЕР 34-02-017-02 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01, 1 переход | 4 | 955.18 | 48.80 | 754.37 | 3 820.72 | 195.20 | 3 017.48 | 16.9 | 4.17 | 19 408 | 3 299 | 12 583 |
|  |  |  |  | 152.01 | 37.40 |  | 608.04 | 149.60 | 5.8 | 16.9 |  | 3 527 | 2 528 |
| 37. | ТЕР 34-02-017-03 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола последующими трубами до 10 м, 1 переход | 2 | 2 015.26 | 112.98 | 1 624.32 | 4 030.52 | 225.96 | 3 248.64 | 16.9 | 4.17 | 20 607 | 3 819 | 13 547 |
|  |  |  |  | 277.96 | 80.53 |  | 555.92 | 161.06 | 5.83 | 16.9 |  | 3 241 | 2 722 |
| 38. | ТЕР 34-02-017-04 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03, 1 переход | 8 | 877.22 | 43.85 | 681.36 | 7 017.76 | 350.80 | 5 450.88 | 16.9 | 4.17 | 35 712 | 5 929 | 22 730 |
|  |  |  |  | 152.01 | 33.78 |  | 1 216.08 | 270.24 | 5.8 | 16.9 |  | 7 053 | 4 567 |
|  | Переход L=30 |
| 39. | ТЕР 34-02-017-01 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м, 1 переход | 1 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 16.9 | 4.17 | 11 912 | 2 262 | 8 029 |
|  |  |  |  | 277.96 | 95.46 |  | 277.96 | 95.46 | 5.83 | 16.9 |  | 1 621 | 1 613 |
| 40. | ТЕР 34-02-017-02 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01, 1 переход | 4 | 955.18 | 48.80 | 754.37 | 3 820.72 | 195.20 | 3 017.48 | 16.9 | 4.17 | 19 408 | 3 299 | 12 583 |
|  |  |  |  | 152.01 | 37.40 |  | 608.04 | 149.60 | 5.8 | 16.9 |  | 3 527 | 2 528 |
| 41. | ТЕР 34-02-017-03 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола последующими трубами до 10 м, 1 переход | 2 | 2 015.26 | 112.98 | 1 624.32 | 4 030.52 | 225.96 | 3 248.64 | 16.9 | 4.17 | 20 607 | 3 819 | 13 547 |
|  |  |  |  | 277.96 | 80.53 |  | 555.92 | 161.06 | 5.83 | 16.9 |  | 3 241 | 2 722 |
| 42. | ТЕР 34-02-017-04 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03, 1 переход | 8 | 877.22 | 43.85 | 681.36 | 7 017.76 | 350.80 | 5 450.88 | 16.9 | 4.17 | 35 712 | 5 929 | 22 730 |
|  |  |  |  | 152.01 | 33.78 |  | 1 216.08 | 270.24 | 5.8 | 16.9 |  | 7 053 | 4 567 |
|  | Переход L=35 |
| 43. | ТЕР 34-02-017-01 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м, 1 переход | 1 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 16.9 | 4.17 | 11 912 | 2 262 | 8 029 |
|  |  |  |  | 277.96 | 95.46 |  | 277.96 | 95.46 | 5.83 | 16.9 |  | 1 621 | 1 613 |
| 44. | ТЕР 34-02-017-02 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01, 1 переход | 5 | 955.18 | 48.80 | 754.37 | 4 775.90 | 244.00 | 3 771.85 | 16.9 | 4.17 | 24 261 | 4 124 | 15 729 |
|  |  |  |  | 152.01 | 37.40 |  | 760.05 | 187.00 | 5.8 | 16.9 |  | 4 408 | 3 160 |
| 45. | ТЕР 34-02-017-03 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола последующими трубами до 10 м, 1 переход | 2 | 2 015.26 | 112.98 | 1 624.32 | 4 030.52 | 225.96 | 3 248.64 | 16.9 | 4.17 | 20 607 | 3 819 | 13 547 |
|  |  |  |  | 277.96 | 80.53 |  | 555.92 | 161.06 | 5.83 | 16.9 |  | 3 241 | 2 722 |
| 46. | ТЕР 34-02-017-04 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03, 1 переход | 10 | 877.22 | 43.85 | 681.36 | 8 772.20 | 438.50 | 6 813.60 | 16.9 | 4.17 | 44 640 | 7 411 | 28 413 |
|  |  |  |  | 152.01 | 33.78 |  | 1 520.10 | 337.80 | 5.8 | 16.9 |  | 8 817 | 5 709 |
|  | Переход L=70 |
| 47. | ТЕР 34-02-017-01 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м, 1 переход | 1 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 16.9 | 4.17 | 11 912 | 2 262 | 8 029 |
|  |  |  |  | 277.96 | 95.46 |  | 277.96 | 95.46 | 5.83 | 16.9 |  | 1 621 | 1 613 |
| 48. | ТЕР 34-02-017-02 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01, 1 переход | 12 | 955.18 | 48.80 | 754.37 | 11 462.16 | 585.60 | 9 052.44 | 16.9 | 4.17 | 58 225 | 9 897 | 37 749 |
|  |  |  |  | 152.01 | 37.40 |  | 1 824.12 | 448.80 | 5.8 | 16.9 |  | 10 580 | 7 585 |
| 49. | ТЕР 34-02-017-03 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола последующими трубами до 10 м, 1 переход | 2 | 2 015.26 | 112.98 | 1 624.32 | 4 030.52 | 225.96 | 3 248.64 | 16.9 | 4.17 | 20 607 | 3 819 | 13 547 |
|  |  |  |  | 277.96 | 80.53 |  | 555.92 | 161.06 | 5.83 | 16.9 |  | 3 241 | 2 722 |
| 50. | ТЕР 34-02-017-04 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03, 1 переход | 24 | 877.22 | 43.85 | 681.36 | 21 053.28 | 1 052.40 | 16 352.64 | 16.9 | 4.17 | 107 136 | 17 786 | 68 191 |
|  |  |  |  | 152.01 | 33.78 |  | 3 648.24 | 810.72 | 5.8 | 16.9 |  | 21 160 | 13 701 |
|  | Переход L=20 |
| 51. | ТЕР 34-02-017-01 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м, 1 переход | 1 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 16.9 | 4.17 | 11 912 | 2 262 | 8 029 |
|  |  |  |  | 277.96 | 95.46 |  | 277.96 | 95.46 | 5.83 | 16.9 |  | 1 621 | 1 613 |
| 52. | ТЕР 34-02-017-02 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01, 1 переход | 2 | 955.18 | 48.80 | 754.37 | 1 910.36 | 97.60 | 1 508.74 | 16.9 | 4.17 | 9 704 | 1 649 | 6 291 |
|  |  |  |  | 152.01 | 37.40 |  | 304.02 | 74.80 | 5.8 | 16.9 |  | 1 763 | 1 264 |
| 53. | ТЕР 34-02-017-03 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола последующими трубами до 10 м, 1 переход | 2 | 2 015.26 | 112.98 | 1 624.32 | 4 030.52 | 225.96 | 3 248.64 | 16.9 | 4.17 | 20 607 | 3 819 | 13 547 |
|  |  |  |  | 277.96 | 80.53 |  | 555.92 | 161.06 | 5.83 | 16.9 |  | 3 241 | 2 722 |
| 54. | ТЕР 34-02-017-04 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03, 1 переход | 4 | 877.22 | 43.85 | 681.36 | 3 508.88 | 175.40 | 2 725.44 | 16.9 | 4.17 | 17 856 | 2 964 | 11 365 |
|  |  |  |  | 152.01 | 33.78 |  | 608.04 | 135.12 | 5.8 | 16.9 |  | 3 527 | 2 284 |
|  | Переход L=90 |
| 55. | ТЕР 34-02-017-01 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м, 1 переход | 1 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 2 337.28 | 133.86 | 1 925.46 | 16.9 | 4.17 | 11 912 | 2 262 | 8 029 |
|  |  |  |  | 277.96 | 95.46 |  | 277.96 | 95.46 | 5.83 | 16.9 |  | 1 621 | 1 613 |
| 56. | ТЕР 34-02-017-02 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01, 1 переход | 16 | 955.18 | 48.80 | 754.37 | 15 282.88 | 780.80 | 12 069.92 | 16.9 | 4.17 | 77 634 | 13 196 | 50 332 |
|  |  |  |  | 152.01 | 37.40 |  | 2 432.16 | 598.40 | 5.8 | 16.9 |  | 14 107 | 10 113 |
| 57. | ТЕР 34-02-017-03 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола последующими трубами до 10 м, 1 переход | 2 | 2 015.26 | 112.98 | 1 624.32 | 4 030.52 | 225.96 | 3 248.64 | 16.9 | 4.17 | 20 607 | 3 819 | 13 547 |
|  |  |  |  | 277.96 | 80.53 |  | 555.92 | 161.06 | 5.83 | 16.9 |  | 3 241 | 2 722 |
| 58. | ТЕР 34-02-017-04 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03, 1 переход | 32 | 877.22 | 43.85 | 681.36 | 28 071.04 | 1 403.20 | 21 803.52 | 16.9 | 4.17 | 142 848 | 23 714 | 90 921 |
|  |  |  |  | 152.01 | 33.78 |  | 4 864.32 | 1 080.96 | 5.8 | 16.9 |  | 28 213 | 18 268 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 259 807.69 | 18 586.63 | 183 014.15 |  |  | 1 687 704 | 314 118 | 1 025 293 |
|  |  |  | 58 206.92 | 10 326.31 |  |  |  | 348 294 | 152 178 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 42 520.12 | 3 632.93 | 38 382.98 |  |  | 419 500 | 61 397 | 355 183 |
|  |  |  | 504.21 | 2 219.81 |  |  |  | 2 919 | 15 167 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 14, 18, 19, 27, 28, 34) | 5 560.10 |  |  |  |  | 62 017 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 14, 18, 19, 27, 28, 34) | 3 804.28 |  |  |  |  | 39 813 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 51 884.50 |  |  |  |  | 521 330 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 213 653.31 | 14 318.18 | 143 254.99 |  |  | 1 234 921 | 241 981 | 654 642 |
|  |  |  | 56 080.15 | 7 974.94 |  |  |  | 338 301 | 134 788 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 12, 15; %=68 - по стр. 11, 13, 20, 21; %=111 - по стр. 16, 17; %=89 - по стр. 22-26; %=102 - по стр. 29, 31-33; %=85 - по стр. 35-58) | 22 712.78 |  |  |  |  | 326 263 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 10, 12, 15; %=36 - по стр. 11, 13, 20, 21; %=71 - по стр. 16, 17; %=48 - по стр. 22-26; %=52 - по стр. 29, 31-33, 35-58) | 14 154.80 |  |  |  |  | 191 343 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 250 520.89 |  |  |  |  | 1 752 527 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 3 634.26 | 635.52 | 1 376.18 |  |  | 33 283 | 10 740 | 15 468 |
|  |  |  | 1 622.56 | 131.56 |  |  |  | 7 074 | 2 223 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 30) | 690.37 |  |  |  |  | 9 982 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 30) | 652.02 |  |  |  |  | 8 815 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 4 976.65 |  |  |  |  | 52 080 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 307 382.04 |  |  |  |  | 2 325 937 |  |  |
|  | Раздел 3. ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 59. | ТЕРм 08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг, 100 м кабеля | 30 | 616.88 | 178.06 | 362.80 | 18 506.40 | 5 341.80 | 10 884.00 | 16.9 | 7.67 | 189 561 | 90 276 | 83 480 |
|  |  |  |  | 76.02 | 19.91 |  | 2 280.60 | 597.30 | 6.93 | 16.9 |  | 15 805 | 10 094 |
| 60. | ТЕРм 08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг, 100 м кабеля | 5.06 | 381.45 | 235.24 | 97.22 | 1 930.14 | 1 190.31 | 491.93 | 16.9 | 6.77 | 25 385 | 20 116 | 3 330 |
|  |  |  |  | 48.99 | 3.02 |  | 247.89 | 15.28 | 7.82 | 16.88 |  | 1 938 | 258 |
| 61. | ТЕРм 08-02-146-05 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг, 100 м кабеля | 0.5 | 1 716.68 | 248.31 | 1 321.82 | 858.34 | 124.16 | 660.91 | 16.9 | 6.68 | 6 900 | 2 098 | 4 415 |
|  |  |  |  | 146.55 | 114.91 |  | 73.28 | 57.46 | 5.28 | 16.91 |  | 387 | 972 |
| 62. | ТЕРм 08-02-165-09 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2, 1 шт. | 10 | 1 253.30 | 84.95 | 1 163.84 | 12 533.00 | 849.50 | 11 638.40 | 16.9 | 6.68 | 92 514 | 14 357 | 77 745 |
|  |  |  |  | 4.51 | 106.62 |  | 45.10 | 1 066.20 | 9.15 | 16.9 |  | 413 | 18 019 |
| 63. | ТЕРм 08-02-166-06 Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение жил до 240 мм2, 1 шт. | 18 | 197.77 | 133.96 | 7.41 | 3 559.86 | 2 411.28 | 133.38 | 16.9 | 7.9 | 47 835 | 40 751 | 1 054 |
|  |  |  |  | 56.40 | 0.45 |  | 1 015.20 | 8.10 | 5.94 | 17 |  | 6 030 | 138 |
| 64. | ТЕРм 08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг, 100 м кабеля | 2.72 | 616.88 | 178.06 | 362.80 | 1 677.91 | 484.32 | 986.82 | 16.9 | 7.67 | 17 187 | 8 185 | 7 569 |
|  |  |  |  | 76.02 | 19.91 |  | 206.77 | 54.16 | 6.93 | 16.9 |  | 1 433 | 915 |
| 65. | ТЕРм 08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг, 100 м кабеля | 0.52 | 381.45 | 235.24 | 97.22 | 198.35 | 122.32 | 50.55 | 16.9 | 6.77 | 2 609 | 2 067 | 342 |
|  |  |  |  | 48.99 | 3.02 |  | 25.47 | 1.57 | 7.82 | 16.88 |  | 199 | 27 |
| 66. | ТЕРм 08-02-146-05 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг, 100 м кабеля | 0.25 | 1 716.68 | 248.31 | 1 321.82 | 429.17 | 62.08 | 330.46 | 16.9 | 6.68 | 3 450 | 1 049 | 2 207 |
|  |  |  |  | 146.55 | 114.91 |  | 36.64 | 28.73 | 5.28 | 16.91 |  | 193 | 486 |
| 67. | ТЕРм 08-02-147-04 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (в РП, ПС), 100 м кабеля | 0.1 | 355.02 | 206.65 | 92.85 | 35.50 | 20.67 | 9.29 | 16.9 | 6.83 | 446 | 349 | 63 |
|  |  |  |  | 55.52 | 3.02 |  | 5.55 | 0.30 | 6.03 | 16.88 |  | 33 | 5 |
| 68. | ТЕРм 08-02-165-08 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2, 1 шт. | 6 | 1 137.85 | 78.21 | 1 055.27 | 6 827.10 | 469.26 | 6 331.62 | 16.9 | 6.68 | 50 460 | 7 930 | 42 295 |
|  |  |  |  | 4.37 | 96.66 |  | 26.22 | 579.96 | 8.92 | 16.91 |  | 234 | 9 807 |
| 69. | ТЕРм 08-02-166-05 Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение жил до 185 мм2, 1 шт. | 3 | 172.64 | 114.35 | 7.41 | 517.92 | 343.05 | 22.23 | 16.9 | 7.9 | 6 874 | 5 798 | 176 |
|  |  |  |  | 50.88 | 0.45 |  | 152.64 | 1.35 | 5.9 | 17 |  | 901 | 23 |
| 70. | ТЕРм 08-02-141-01 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг, 100 м кабеля | 2.01 | 276.82 | 111.90 | 90.22 | 556.41 | 224.92 | 181.34 | 16.9 | 7.42 | 6 160 | 3 801 | 1 346 |
|  |  |  |  | 74.70 | 4.67 |  | 150.15 | 9.39 | 6.75 | 16.92 |  | 1 013 | 159 |
| 71. | ТЕРм 08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.24 | 209.71 | 101.28 | 62.11 | 50.33 | 24.31 | 14.91 | 16.9 | 7.25 | 600 | 411 | 108 |
|  |  |  |  | 46.32 | 3.02 |  | 11.12 | 0.72 | 7.29 | 16.88 |  | 81 | 12 |
| 72. | ТЕРм 08-02-146-02 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.3 | 1 034.32 | 136.41 | 753.60 | 310.30 | 40.92 | 226.08 | 16.9 | 6.72 | 2 432 | 692 | 1 519 |
|  |  |  |  | 144.31 | 66.05 |  | 43.29 | 19.82 | 5.1 | 16.91 |  | 221 | 335 |
| 73. | ТЕРм 08-02-165-08 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2, 1 шт. | 4 | 1 137.85 | 78.21 | 1 055.27 | 4 551.40 | 312.84 | 4 221.08 | 16.9 | 6.68 | 33 640 | 5 287 | 28 197 |
|  |  |  |  | 4.37 | 96.66 |  | 17.48 | 386.64 | 8.92 | 16.91 |  | 156 | 6 538 |
| 74. | ТЕРм 08-02-166-05 Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение жил до 185 мм2, 1 шт. | 4 | 172.64 | 114.35 | 7.41 | 690.56 | 457.40 | 29.64 | 16.9 | 7.9 | 9 165 | 7 730 | 234 |
|  |  |  |  | 50.88 | 0.45 |  | 203.52 | 1.80 | 5.9 | 17 |  | 1 201 | 31 |
| 75. | ТЕРм 08-02-141-01 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг, 100 м кабеля | 1.53 | 276.82 | 111.90 | 90.22 | 423.53 | 171.21 | 138.04 | 16.9 | 7.42 | 4 689 | 2 893 | 1 024 |
|  |  |  |  | 74.70 | 4.67 |  | 114.29 | 7.15 | 6.75 | 16.92 |  | 771 | 121 |
| 76. | ТЕРм 08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.12 | 209.71 | 101.28 | 62.11 | 25.17 | 12.15 | 7.45 | 16.9 | 7.25 | 300 | 205 | 54 |
|  |  |  |  | 46.32 | 3.02 |  | 5.56 | 0.36 | 7.29 | 16.88 |  | 41 | 6 |
| 77. | ТЕРм 08-02-146-02 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.3 | 1 034.32 | 136.41 | 753.60 | 310.30 | 40.92 | 226.08 | 16.9 | 6.72 | 2 432 | 692 | 1 519 |
|  |  |  |  | 144.31 | 66.05 |  | 43.29 | 19.82 | 5.1 | 16.91 |  | 221 | 335 |
|  | МОНТАЖ ОТКЛЮЧАЮЩЕГО ПУНКТА |
| 78. | ТЕРм 08-01-056-04 Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, ток до 1000 А, 1 шт. | 15 | 1 020.02 | 231.77 | 309.86 | 15 300.30 | 3 476.55 | 4 647.90 | 16.9 | 4.83 | 113 136 | 58 754 | 22 449 |
|  |  |  |  | 478.39 | 25.40 |  | 7 175.85 | 381.00 | 4.45 | 16.91 |  | 31 933 | 6 443 |
| 79. | ТЕРм 08-02-305-04 Траверса на опоре, 1 шт. | 9 | 25.90 | 3.99 | 21.83 | 233.10 | 35.91 | 196.47 | 16.9 | 6.46 | 1 888 | 607 | 1 269 |
|  |  |  |  | 0.08 | 2.26 |  | 0.72 | 20.34 | 16.88 | 16.92 |  | 12 | 344 |
| 80. | ТЕРм 08-01-020-01 Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ, 1 шт. | 54 | 166.00 | 36.76 | 128.50 | 8 964.00 | 1 985.04 | 6 939.00 | 16.9 | 5.36 | 71 411 | 33 547 | 37 193 |
|  |  |  |  | 0.74 | 10.74 |  | 39.96 | 579.96 | 16.78 | 16.91 |  | 671 | 9 807 |
| 81. | ТЕРм 08-01-052-04 Изолятор опорный и штыревой напряжением до 20 кВ, 1 шт. | 54 | 32.68 | 9.09 | 11.78 | 1 764.72 | 490.86 | 636.12 | 16.9 | 6.46 | 14 924 | 8 296 | 4 109 |
|  |  |  |  | 11.81 | 0.84 |  | 637.74 | 45.36 | 3.95 | 16.92 |  | 2 519 | 767 |
| 82. | ТЕРм 08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм, 100 м | 1.26 | 592.03 | 200.60 | 55.55 | 745.96 | 252.76 | 69.99 | 16.9 | 6.32 | 6 936 | 4 272 | 442 |
|  |  |  |  | 335.88 | 1.66 |  | 423.21 | 2.09 | 5.25 | 16.89 |  | 2 222 | 35 |
| 83. | ТЕРм 08-01-057-01 Приводы к разъединителям с одной тягой рычажный, 1 шт. | 18 | 99.51 | 49.01 | 6.84 | 1 791.18 | 882.18 | 123.12 | 16.9 | 5.42 | 19 529 | 14 909 | 667 |
|  |  |  |  | 43.66 | 0.54 |  | 785.88 | 9.72 | 5.03 | 16.87 |  | 3 953 | 164 |
| 84. | ТЕР 33-04-030-02 Установка разрядников вручную, 1 компл. | 39 | 67.89 | 41.17 | 22.29 | 2 647.71 | 1 605.63 | 869.31 | 16.9 | 9.99 | 36 715 | 27 135 | 8 684 |
|  |  |  |  | 4.43 |  |  | 172.77 |  | 5.18 | 1 |  | 895 |  |
| 85. | ТЕР 33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника, 1000 м | 0.612 | 11 538.55 | 658.27 | 3 500.22 | 7 061.59 | 402.86 | 2 142.13 | 16.9 | 6.57 | 32 264 | 6 808 | 14 074 |
|  |  |  |  | 7 380.06 | 440.95 |  | 4 516.60 | 269.86 | 2.52 | 16.91 |  | 11 382 | 4 563 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 92 500.25 | 21 835.21 | 52 208.25 |  |  | 799 442 | 369 015 | 345 564 |
|  |  |  | 18 456.79 | 4 164.44 |  |  |  | 84 858 | 70 404 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 82 790.95 | 19 826.72 | 49 196.81 |  |  | 730 463 | 335 072 | 322 806 |
|  |  |  | 13 767.42 | 3 894.58 |  |  |  | 72 581 | 65 841 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 59-83) | 22 535.24 |  |  |  |  | 324 740 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 59-83) | 15 418.85 |  |  |  |  | 208 475 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 120 745.04 |  |  |  |  | 1 263 678 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 9 709.30 | 2 008.49 | 3 011.44 |  |  | 68 979 | 33 943 | 22 758 |
|  |  |  | 4 689.37 | 269.86 |  |  |  | 12 277 | 4 563 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 84, 85) | 2 392.27 |  |  |  |  | 34 270 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 84, 85) | 1 367.01 |  |  |  |  | 18 483 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 13 468.58 |  |  |  |  | 121 732 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 134 213.62 |  |  |  |  | 1 385 410 |  |  |
|  | Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 86. | ТЕРп 01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение | 20 | 76.27 | 76.27 |  | 1 525.36 | 1 525.36 |  | 16.9 | 1 | 25 779 | 25 779 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 87. | ТЕРп 01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек | 0.2 | 810.20 | 810.20 |  | 162.04 | 162.04 |  | 16.9 | 1 | 2 738 | 2 738 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 88. | ТЕРп 01-12-027-02 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 35 кВ, 1 испытание | 6 | 88.68 | 88.68 |  | 532.08 | 532.08 |  | 16.9 | 1 | 8 992 | 8 992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 89. | ТЕРп 01-12-021-02 Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ, 1 испытание | 9 | 36.41 | 36.41 |  | 327.69 | 327.69 |  | 16.9 | 1 | 5 538 | 5 538 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 90. | ТЕРп 01-11-027-01 Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника, 1 измерение | 57 | 22.02 | 22.02 |  | 1 255.14 | 1 255.14 |  | 16.9 | 1 | 21 212 | 21 212 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 91. | ТЕРп 01-12-027-05 За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 35 кВ добавлять к расценке 01-12-027-02, 500 м кабеля | 6 | 26.53 | 26.53 |  | 159.18 | 159.18 |  | 16.9 | 1 | 2 690 | 2 690 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 3 961.49 | 3 961.49 |  |  |  | 66 949 | 66 949 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | 3 961.49 | 3 961.49 |  |  |  | 66 949 | 66 949 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55) | 2 574.97 |  |  |  |  | 36 822 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32) | 1 584.60 |  |  |  |  | 21 424 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | 8 121.06 |  |  |  |  | 125 195 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 8 121.06 |  |  |  |  | 125 195 |  |  |
|  | Раздел 6. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |
| 103. | ОО"Южно-урал.изо Стойка СВ 110-5, шт. | 18 | 12 000.00 |  |  | 216 000.00 |  |  | 1 | 1 | 216 000 |  |  |
|  |  |  |  | 12 000.00 |  |  | 216 000.00 |  | 1 | 1 |  | 216 000 |  |
| 104. | ОО"Южно-урал.изо Траверса ТМ6, шт. | 9 | 4 500.00 |  |  | 40 500.00 |  |  | 1 | 1 | 40 500 |  |  |
|  |  |  |  | 4 500.00 |  |  | 40 500.00 |  | 1 | 1 |  | 40 500 |  |
| 105. | ОО"Южно-урал.изо Накладка ОГ2, шт. | 10 | 1 250.00 |  |  | 12 500.00 |  |  | 1 | 1 | 12 500 |  |  |
|  |  |  |  | 1 250.00 |  |  | 12 500.00 |  | 1 | 1 |  | 12 500 |  |
| 106. | Цена поставщика. Провод изолированный самонесущий СИП 3 1*120мм, м | 612 | 84.01 |  |  | 51 414.12 |  |  | 1 | 1 | 51 414 |  |  |
|  |  |  |  | 84.01 |  |  | 51 414.12 |  | 1 | 1 |  | 51 414 |  |
| 107. | Цена поставщика. Кабель силовой трёхжильный с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВП 3х240/50, м | 3489 | 1 091.00 |  |  | 3 806 499.00 |  |  | 1 | 1 | 3 806 499 |  |  |
|  |  |  |  | 1 091.00 |  |  | 3 806 499.00 |  | 1 | 1 |  | 3 806 499 |  |
| 108. | Цена поставщика. Кабель силовой трёхжильный с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВП 3х120/25, м | 314 | 691.00 |  |  | 216 974.00 |  |  | 1 | 1 | 216 974 |  |  |
|  |  |  |  | 691.00 |  |  | 216 974.00 |  | 1 | 1 |  | 216 974 |  |
| 109. | Цена поставщика. Кабель силовой трёхжильный с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВП 1х120/50, м | 236 | 347.83 |  |  | 82 087.88 |  |  | 1 | 1 | 82 088 |  |  |
|  |  |  |  | 347.83 |  |  | 82 087.88 |  | 1 | 1 |  | 82 088 |  |
| 110. | Цена поставщика. Кабель силовой трёхжильный с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВП 1х70/35, м | 184 | 252.94 |  |  | 46 540.22 |  |  | 1 | 1 | 46 540 |  |  |
|  |  |  |  | 252.94 |  |  | 46 540.22 |  | 1 | 1 |  | 46 540 |  |
| 111. | Цена поставщика. Концевая муфта POLT-24/120-240, к-т. | 10 | 8 700.00 |  |  | 87 000.00 |  |  | 1 | 1 | 87 000 |  |  |
|  |  |  |  | 8 700.00 |  |  | 87 000.00 |  | 1 | 1 |  | 87 000 |  |
| 112. | Цена поставщика. Концевая муфта, наружной установки POLT-24/70-150, к-т. | 5 | 5 000.00 |  |  | 25 000.00 |  |  | 1 | 1 | 25 000 |  |  |
|  |  |  |  | 5 000.00 |  |  | 25 000.00 |  | 1 | 1 |  | 25 000 |  |
| 113. | Цена поставщика. Концевая муфта, внутренней установки POLT-24/70-150, к-т. | 1 | 500.00 |  |  | 500.00 |  |  | 1 | 1 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 500.00 |  |  | 500.00 |  | 1 | 1 |  | 500 |  |
| 114. | Цена поставщика. Комплект концевых муфт, наружной установки POLT-24/1х70-150, к-т. | 4 | 5 000.00 |  |  | 20 000.00 |  |  | 1 | 1 | 20 000 |  |  |
|  |  |  |  | 5 000.00 |  |  | 20 000.00 |  | 1 | 1 |  | 20 000 |  |
| 115. | Цена поставщика. Комплект соединительных муфт, наружной установки POLT-24/120-240, к-т. | 18 | 18 000.00 |  |  | 324 000.00 |  |  | 1 | 1 | 324 000 |  |  |
|  |  |  |  | 18 000.00 |  |  | 324 000.00 |  | 1 | 1 |  | 324 000 |  |
| 116. | Цена поставщика. Комплект соединительных муфт, наружной установки POLT-24/70-240, к-т. | 3 | 18 000.00 |  |  | 54 000.00 |  |  | 1 | 1 | 54 000 |  |  |
|  |  |  |  | 18 000.00 |  |  | 54 000.00 |  | 1 | 1 |  | 54 000 |  |
| 117. | Цена поставщика. Комплект соединительных муфт, наружной установки POLT-24/1*70-150, к-т. | 4 | 14 200.00 |  |  | 56 800.00 |  |  | 1 | 1 | 56 800 |  |  |
|  |  |  |  | 14 200.00 |  |  | 56 800.00 |  | 1 | 1 |  | 56 800 |  |
| 118. | Цена поставщика. Двухслойная полиэтиленовая труба, гибкая гофрированная, максимальная нагрузка 450Н, KOPOFLEX ф = 160/136мм (KF 09160), м | 280 | 240.00 |  |  | 67 200.00 |  |  | 1 | 1 | 67 200 |  |  |
|  |  |  |  | 240.00 |  |  | 67 200.00 |  | 1 | 1 |  | 67 200 |  |
| 119. | Цена поставщика. Двухслойная полиэтиленовая труба, гибкая гофрированная, максимальная нагрузка 450Н, KOPOFLEX ф = 110/94мм (KF 09110), м | 52 | 122.00 |  |  | 6 344.00 |  |  | 1 | 1 | 6 344 |  |  |
|  |  |  |  | 122.00 |  |  | 6 344.00 |  | 1 | 1 |  | 6 344 |  |
| 120. | Цена поставщика. Труба полиэтиленовая водопроводная напорная, материал РЕ 100, класс давления PN 10. SDR 17. ф 160мм, толщиной стенки 9,5мм (РЕ 100 PN 10. SDR 17), м | 555 | 700.00 |  |  | 388 500.00 |  |  | 1 | 1 | 388 500 |  |  |
|  |  |  |  | 700.00 |  |  | 388 500.00 |  | 1 | 1 |  | 388 500 |  |
| 121. | Цена поставщика. Плита полимерная ПЗК 240х480х16 мм, шт. | 6250 | 38.00 |  |  | 237 500.00 |  |  | 1 | 1 | 237 500 |  |  |
|  |  |  |  | 38.00 |  |  | 237 500.00 |  | 1 | 1 |  | 237 500 |  |
| 122. | Цена поставщика. Песок, м3 | 225.6 | 500.00 |  |  | 112 800.00 |  |  | 1 | 1 | 112 800 |  |  |
|  |  |  |  | 500.00 |  |  | 112 800.00 |  | 1 | 1 |  | 112 800 |  |
| 123. | Цена поставщика. Кабельная стяжка нейлоновая 450 х 4,8 мм (КСС 5х450), шт. | 200 | 40.00 |  |  | 8 000.00 |  |  | 1 | 1 | 8 000 |  |  |
|  |  |  |  | 40.00 |  |  | 8 000.00 |  | 1 | 1 |  | 8 000 |  |
| 124. | Цена поставщика. Кронштейн под установку ОПН, шт. | 13 | 3 000.00 |  |  | 39 000.00 |  |  | 1 | 1 | 39 000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 000.00 |  |  | 39 000.00 |  | 1 | 1 |  | 39 000 |  |
| 125. | Цена поставщика. Кронштейн под установку ОПН и опорных изоляторов, шт. | 18 | 3 000.00 |  |  | 54 000.00 |  |  | 1 | 1 | 54 000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 000.00 |  |  | 54 000.00 |  | 1 | 1 |  | 54 000 |  |
| 126. | Цена поставщика. Кронштейн под установку двух приводов на опоре с задним присоединением, шт. | 9 | 4 000.00 |  |  | 36 000.00 |  |  | 1 | 1 | 36 000 |  |  |
|  |  |  |  | 4 000.00 |  |  | 36 000.00 |  | 1 | 1 |  | 36 000 |  |
| 127. | Цена поставщика. Проводник ЗП1, шт. | 126 | 400.00 |  |  | 50 400.00 |  |  | 1 | 1 | 50 400 |  |  |
|  |  |  |  | 400.00 |  |  | 50 400.00 |  | 1 | 1 |  | 50 400 |  |
| 128. | Цена поставщика. Ограничитель перенапряжения HDA-18MA, шт. | 39 | 6 570.00 |  |  | 256 230.00 |  |  | 1 | 1 | 256 230 |  |  |
|  |  |  |  | 6 570.00 |  |  | 256 230.00 |  | 1 | 1 |  | 256 230 |  |
| 129. | Цена поставщика. Траверса ТМ6, шт. | 9 | 4 000.00 |  |  | 36 000.00 |  |  | 1 | 1 | 36 000 |  |  |
|  |  |  |  | 4 000.00 |  |  | 36 000.00 |  | 1 | 1 |  | 36 000 |  |
| 130. | Цена поставщика. Зажим аппаратный, шт. | 60 | 110.00 |  |  | 6 600.00 |  |  | 1 | 1 | 6 600 |  |  |
|  |  |  |  | 110.00 |  |  | 6 600.00 |  | 1 | 1 |  | 6 600 |  |
| 131. | Цена поставщика. Накладка ОГ2, шт. | 18 | 300.00 |  |  | 5 400.00 |  |  | 1 | 1 | 5 400 |  |  |
|  |  |  |  | 300.00 |  |  | 5 400.00 |  | 1 | 1 |  | 5 400 |  |
| 132. | Цена поставщика. Хомут Х42, шт. | 54 | 300.00 |  |  | 16 200.00 |  |  | 1 | 1 | 16 200 |  |  |
|  |  |  |  | 300.00 |  |  | 16 200.00 |  | 1 | 1 |  | 16 200 |  |
| 133. | Цена поставщика. Болт Б5, шт. | 9 | 10.00 |  |  | 90.00 |  |  | 1 | 1 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 10.00 |  |  | 90.00 |  | 1 | 1 |  | 90 |  |
| 134. | Цена поставщика. Кронштейн У4, шт. | 9 | 1 300.00 |  |  | 11 700.00 |  |  | 1 | 1 | 11 700 |  |  |
|  |  |  |  | 1 300.00 |  |  | 11 700.00 |  | 1 | 1 |  | 11 700 |  |
| 135. | Цена поставщика. Стяжка Г1, шт. | 18 | 1 200.00 |  |  | 21 600.00 |  |  | 1 | 1 | 21 600 |  |  |
|  |  |  |  | 1 200.00 |  |  | 21 600.00 |  | 1 | 1 |  | 21 600 |  |
| 136. | Цена поставщика. Провод изолированный самонесущий СИП 3 1*70мм, м | 24 | 75.00 |  |  | 1 800.00 |  |  | 1 | 1 | 1 800 |  |  |
|  |  |  |  | 75.00 |  |  | 1 800.00 |  | 1 | 1 |  | 1 800 |  |
|  | Изоляторы |
| 137. | Цена поставщика. Зажим натяжной НКК-1-16, шт. | 27 | 250.00 |  |  | 6 750.00 |  |  | 1 | 1 | 6 750 |  |  |
|  |  |  |  | 250.00 |  |  | 6 750.00 |  | 1 | 1 |  | 6 750 |  |
| 138. | Цена поставщика. Изолятор подвесной ПС-70Д, шт. | 54 | 600.00 |  |  | 32 400.00 |  |  | 1 | 1 | 32 400 |  |  |
|  |  |  |  | 600.00 |  |  | 32 400.00 |  | 1 | 1 |  | 32 400 |  |
| 139. | Цена поставщика. Серьга СРС-7-17, шт. | 54 | 100.00 |  |  | 5 400.00 |  |  | 1 | 1 | 5 400 |  |  |
|  |  |  |  | 100.00 |  |  | 5 400.00 |  | 1 | 1 |  | 5 400 |  |
| 140. | Цена поставщика. Изолятор штыревой ШФ-20Г, шт. | 27 | 350.00 |  |  | 9 450.00 |  |  | 1 | 1 | 9 450 |  |  |
|  |  |  |  | 350.00 |  |  | 9 450.00 |  | 1 | 1 |  | 9 450 |  |
| 141. | Цена поставщика. Изолятор опорный стержневой полимерный ИОСК 4/20-11-2 УХЛ1, шт. | 27 | 1 000.00 |  |  | 27 000.00 |  |  | 1 | 1 | 27 000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 000.00 |  |  | 27 000.00 |  | 1 | 1 |  | 27 000 |  |
|  | Крепление провода |
| 142. | Цена поставщика. Проволочная вязка провода ВШ-1, м | 59.4 | 180.00 |  |  | 10 692.00 |  |  | 1 | 1 | 10 692 |  |  |
|  |  |  |  | 180.00 |  |  | 10 692.00 |  | 1 | 1 |  | 10 692 |  |
| 143. | Цена поставщика. Зажим аппаратный А1А-70, шт. | 135 | 100.00 |  |  | 13 500.00 |  |  | 1 | 1 | 13 500 |  |  |
|  |  |  |  | 100.00 |  |  | 13 500.00 |  | 1 | 1 |  | 13 500 |  |
| 144. | Цена поставщика. Плашка аллюминиевая А5 5П-150П-70П, шт. | 27 | 150.00 |  |  | 4 050.00 |  |  | 1 | 1 | 4 050 |  |  |
|  |  |  |  | 150.00 |  |  | 4 050.00 |  | 1 | 1 |  | 4 050 |  |
|  | Электрооборудование |
| 145. | Цена поставщика. Разъединитель наружной установки JNIIIS-24/8/00 PN-EN 62271-102, к-т. | 9 | 33 000.00 |  |  | 297 000.00 |  |  | 1 | 1 | 297 000 |  |  |
|  |  |  |  | 33 000.00 |  |  | 297 000.00 |  | 1 | 1 |  | 297 000 |  |
| 146. | Цена поставщика. Ручной привод разъединителя NNP/ZN PN 60694, шт. | 18 | 7 000.00 |  |  | 126 000.00 |  |  | 1 | 1 | 126 000 |  |  |
|  |  |  |  | 7 000.00 |  |  | 126 000.00 |  | 1 | 1 |  | 126 000 |  |
| 147. | Цена поставщика. Тяга ручного привода, шт. | 18 | 2 000.00 |  |  | 36 000.00 |  |  | 1 | 1 | 36 000 |  |  |
|  |  |  |  | 2 000.00 |  |  | 36 000.00 |  | 1 | 1 |  | 36 000 |  |
| 148. | Цена поставщика. Жёсткая атмосферастойкая ПВХ труба ф=160мм, м. | 33.3 | 200.00 |  |  | 6 660.00 |  |  | 1 | 1 | 6 660 |  |  |
|  |  |  |  | 200.00 |  |  | 6 660.00 |  | 1 | 1 |  | 6 660 |  |
| 149. | Цена поставщика. Хомут для закрепления ПВХ трубы на опоре, шт. | 45 | 70.00 |  |  | 3 150.00 |  |  | 1 | 1 | 3 150 |  |  |
|  |  |  |  | 70.00 |  |  | 3 150.00 |  | 1 | 1 |  | 3 150 |  |
| 150. | Цена поставщика. Хомут для закрепления кабеля на опоре, шт. | 27 | 100.00 |  |  | 2 700.00 |  |  | 1 | 1 | 2 700 |  |  |
|  |  |  |  | 100.00 |  |  | 2 700.00 |  | 1 | 1 |  | 2 700 |  |
| 151. | Цена поставщика. Зажим ПА-2, шт. | 54 | 60.00 |  |  | 3 240.00 |  |  | 1 | 1 | 3 240 |  |  |
|  |  |  |  | 60.00 |  |  | 3 240.00 |  | 1 | 1 |  | 3 240 |  |
|  | Материалы для металлической кровли |
| 152. | Цена поставщика. Металлические конструкции, тн. | 2.43 | 65 000.00 |  |  | 157 950.00 |  |  | 1 | 1 | 157 950 |  |  |
|  |  |  |  | 65 000.00 |  |  | 157 950.00 |  | 1 | 1 |  | 157 950 |  |
| 153. | Цена поставщика. Профнастил кровельный, м2 | 93.93 | 600.00 |  |  | 56 358.00 |  |  | 1 | 1 | 56 358 |  |  |
|  |  |  |  | 600.00 |  |  | 56 358.00 |  | 1 | 1 |  | 56 358 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 7 193 479.22 |  |  |  |  | 7 193 479 |  |  |
|  |  |  | 7 193 479.22 |  |  |  |  | 7 193 479 |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 7 193 479.22 |  |  |  |  | 7 193 479 |  |  |
|  |  |  | 7 193 479.22 |  |  |  |  | 7 193 479 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 7 193 479.22 |  |  |  |  | 7 193 479 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 7 193 479.22 |  |  |  |  | 7 193 479 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 7 193 479.22 |  |  |  |  | 7 193 479 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 7 588 117.57 | 47 378.21 | 250 438.65 |  |  | 10 011 047 | 800 695 | 1 470 766 |
|  |  |  | 7 290 300.74 | 15 348.62 |  |  |  | 7 739 582 | 237 088 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 7 322 360.36 | 24 270.85 | 88 664.30 |  |  | 8 369 840 | 410 178 | 683 227 |
|  |  |  | 7 209 425.22 | 6 203.29 |  |  |  | 7 276 430 | 82 511 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 7 193 479.22 |  |  |  |  | 7 193 479 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 14, 18, 19, 27, 28, 34, 59-83) | 28 950.44 |  |  |  |  | 399 079 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9, 14, 18, 19, 27, 28, 34, 59-83) | 19 808.20 |  |  |  |  | 256 198 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 7 371 119.00 |  |  |  |  | 9 025 117 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 258 161.46 | 18 510.35 | 160 398.17 |  |  | 1 540 975 | 312 828 | 772 071 |
|  |  |  | 79 252.96 | 9 013.77 |  |  |  | 456 078 | 152 354 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-8, 22-26, 84, 85; %=81 - по стр. 10, 12, 15; %=68 - по стр. 11, 13, 20, 21; %=111 - по стр. 16, 17; %=102 - по стр. 29, 31-33; %=85 - по стр. 35-58) | 28 205.33 |  |  |  |  | 404 950 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-8, 22-26, 84, 85; %=40 - по стр. 10, 12, 15; %=36 - по стр. 11, 13, 20, 21; %=71 - по стр. 16, 17; %=52 - по стр. 29, 31-33, 35-58) | 17 293.40 |  |  |  |  | 233 781 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 303 660.19 |  |  |  |  | 2 179 706 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 3 634.26 | 635.52 | 1 376.18 |  |  | 33 283 | 10 740 | 15 468 |
|  |  |  | 1 622.56 | 131.56 |  |  |  | 7 074 | 2 223 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 30) | 690.37 |  |  |  |  | 9 982 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 30) | 652.02 |  |  |  |  | 8 815 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 4 976.65 |  |  |  |  | 52 080 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | 3 961.49 | 3 961.49 |  |  |  | 66 949 | 66 949 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 86-91) | 2 574.97 |  |  |  |  | 36 822 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 86-91) | 1 584.60 |  |  |  |  | 21 424 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | 8 121.06 |  |  |  |  | 125 195 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 7 687 876.90 |  |  |  |  | 11 382 098 |  |  |
|  | НДС 18% | 1 383 817.84 |  |  |  |  | 2 048 777,64 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 9 071 694.74 |  |  |  |  | 13 430 875.64 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 60 421.11 |  |  |  |  | 850 833 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 39 338.22 |  |  |  |  | 520 218 |  |  |

| Составил: | Начальник сметного отдела М.А. Комарова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства В.В. Берковский |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |