Акционерное общество

«Западная энергетическая компания»

Документация по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей 0,4 кВ от ТП 61-2 до ГРЩ-0,4 кВ объекта "Канализационные очистные сооружения г. Светлого в районе р. Граевка"»

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград, 2017 год

- Общие сведения

1.1. Основания на проведение работ по объектам технического перевооружения, реконструкции и нового строительства

1.1.1. Основанием для проведения работ по объекту: «Строительство сетей 0,4 кВ от ТП 61-2 до ГРЩ-0,4 кВ объекта "Канализационные очистные сооружения г. Светлого в районе р. Граевка"» служит

1.1.1.1. Регламент осуществления процесса технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети АО «Западная энергетическая компания».

### 1.2. Контактная информация

### 1.2.1. По вопросам, связанным с выполнением строительно-монтажных работ контактные лица:

### - заместителю генерального директора – главному инженеру Ретикову Михаилу Трофимовичу, тел. (4012) 567-008, e-mail: wpc@inbox.ru;

### - начальник отдела капитального строительства Берковский Василий Васильевич, тел. (4012) 567-008, e-mail: wpc@inbox.ru.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора:

851 229 тыс. руб. 00 коп. без НДС.

1.4. Условия по обеспечению цены договора:

1.4.1. Цена Заявки, объявленная Участником закупки, признанным победителем, является окончательной, неизменной и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

В случае, если при проведения запроса предложений Участником предложена цена Договора, сниженная на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора (цене лота), указанной в Документации, Участник закупки, признанный победителем процедуры закупки или единственным Участником закупки, Заявка которого соответствует требованиям Документации о закупке, обязан предоставить Заказчику письменное обоснование предлагаемой цены Договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у Участника закупки, смету на выполнение работ, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность Участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене.

1.5. Наличие проектной документации

# 1.5.1. Проектная и рабочая документация «КЛ-0,4 кВ от ТП 61-2 до ВРУ объекта "Канализационные очистные сооружения г. Светлого в районе р. Граевка"» (шифр № 01-04/11 ЭС) в 2017 году.

# 2.2. Разрешение на строительство не требуется.

1.6. Описание работ

1.6.1. Выполнить работы согласно проектной и рабочей документацией, указанной в п.2.1 настоящего технического задания:

- монтаж питающих кабельных линий 0,4 кВ;

- монтаж ячейки КРУ 10 кВ;

- монтаж ячейки КРУ 0,4 КВ.

1.7. Требования к подрядчику

1.7.1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией на выполнение работ:

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности

24. Пусконаладочные работы

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

1.7.2. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ, предусмотренных техническим заданием не менее 3 лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта по строительству ЛЭП 0,4 кВ. В качестве подтверждения опыта Участник закупки включает в состав Заявки оригинал справки по установленной настоящей Документацией форме, содержащей сведения о ранее заключенных договорах/контрактах, аналогичных предмету закупки (раздел 6, форма 9) за текущий год /или за  предыдущий год желательно, не менее 3-х договоров/контрактов с датой заключения не ранее 01.01.15г.) с обязательным приложением копий следующих документов (актов):

-  	документов, подтверждающих исполнение Договоров, подписанных сторонами Договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень выполненных и принятых Заказчиком по Договору работ;

- стоимость выполненных и принятых Заказчиком по Договору работ.

1.7.3. Подрядчик должен иметь оборудование, приспособления, инструменты, квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ:

- наличие квалификационных кадров подтверждается оригиналом справки о наличии квалификации сотрудников Участника закупки (Том 1, раздел 6, форма 11) с указанием в ней квалифицированных сотрудников, планируемых для выполнения строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, имеющих группу   электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3- х человек)  с приложением к справке копий дипломов, аттестатов, сертификатов и свидетельств, подтверждающих наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ.

1.7.4. Участник закупки должен предоставить оригинал справки, подтверждающей наличие материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора по установленной в настоящей Документации форме (Том 1, раздел 6, форма 13).

1.7.5. Все перечисленные документы прилагаются Участником Запроса предложений к Заявке.

1.8. Требования к строительству

1.8.1. Работы выполняются в соответствии с условиями, определенными в составе проектной и рабочей документацией шифр № 01-04/11 ЭС.

1.8.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правил пожарной безопасности.

1.8.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

1.8.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанный Заказчиком срок либо возмещает Заказчику в досудебном порядке затраты на их устранение.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1.9. Оборудование и материалы

1.9.1. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать проектной и рабочей документации шифр № 01-04/11 ЭС.

Доставка оборудования, приобретенного Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

1.10. Технические требования к материалам и оборудованию

1.10.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

1.10.2. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 2 квартала 2017 года.

1.10.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

1.10.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

1.11. Правила контроля и приемки работ

1.11.1. Приемка выполненных работ по объекту производится в 10-ти дневный срок путем подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счета-фактуры, и актов приемки законченного строительством объекта (формы № КС-11, КС-14).

Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения этой приемки.

1.12. Сроки выполнения работ

1.12.1. Срок начала работ – не позднее 2-х дней с момента подписания Договора.

1.12.1. Срок выполнения строительно-монтажных работ – не более 3(трех) месяцев с момента подписания Договора.

1.13. Приложение

1.13.1. Приложение № 1: Объем работ (Локальная смета).