Акционерное общество

«Западная энергетическая компания»

Документация по открытому запросу предложений на право заключения Договора на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Электроснабжение ГБУЗ КО "Пионерская городская больница", расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, ул. Шаманова, дом 6»

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград, 2017 год

Техническое задание

1. Общие данные

1.1. Основанием для проведения работ по объекту: «Электроснабжение ГБУЗ КО "Пионерская городская больница", расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, ул. Шаманова, дом 6» служит Договор об осуществлении технологического присоединения:

- Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №01-02/15 ТП от 15.07.2015г.

2. Наличие проектной и рабочей документации

2.1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

3. Вид строительства и этапы выполнения работ

3.2.  Вид строительства: новое строительство.

3.3.	 Этапы выполнения работ:

I этап. Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту,  согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Проектные работы выполняются в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.

II этап. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы с поставкой оборудования:

Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденным проектом.

4. Исходные данные для проектирования

4.1. Технические условия № 01-02/15 от 09.02.2015.

5. Требования к Подрядчику

5.1. Подрядчик для выполнения работ должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом выполнения аналогичных работ не менее 2 лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.

5.2. Участник должен быть зарегистрирован в установленном порядке и обладать необходимыми разрешающими лицензиями или свидетельствами на выполнение вида работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках Договора:

1. подтверждается наличием копиями свидетельства на выполнение данного вида работ (допуск СРО):

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

III. Виды работ по строительству, реконструкции

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

В случае выполнения инженерных изысканий собственными силами, должен являться членом СРО и иметь действующее свидетельство о допуске к изыскательским работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных техническим заданием.

5.3. Подрядчик, выполняющий разработку проектной и рабочей документации, должен обладать опытом выполнения аналогичных работ в течение трех лет и:

- иметь за последние два года не менее одной завершенной аналогичной работы по разработке проектной и рабочей документации в соответствии с указанными в настоящем Техническом задании.

- в случае выполнения инженерных изысканий собственными силами, иметь за последние два года не менее одной завершенной аналогичной работы по проведению инженерных изысканий по земельным участкам, занятых электросетевыми комплексами.

В качестве подтверждения опыта выполнения аналогичных предмету запроса предложений работ Участник закупки включает в состав Заявки оригинал справки по установленной настоящей Документацией форме, содержащей сведения о ранее заключенных договорах/контрактах (раздел 6, форма 9) за текущий год /или за  предыдущий год, желательно не менее 3-х договоров/контрактов с датой заключения не ранее 01.01.14 г.) с обязательным приложением копий следующих документов (актов):

-  	документов, подтверждающих исполнение Договоров, подписанных сторонами Договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень выполненных и принятых Заказчиком по Договору работ;

- стоимость выполненных и принятых Заказчиком по Договору работ.

5.4. Работы должны быть выполнены необходимым количеством квалифицированного и аттестованного персонала (работы могут проводить специалисты со специальным электротехническим образованием, прошедшие проверку знаний правил технической эксплуатации электроустановок, правил техники безопасности и инструкций, в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с 4-й группой по электробезопасности).

Квалификация специалистов подтверждается предоставлением заверенных подписью и печатью уполномоченного лица копий дипломов, сертификатов, удостоверений о повышении квалификации, а также оригиналом справки о наличии квалификации сотрудников Участника закупки (раздел 6, форма 11).

Подтверждающие документы предоставляются на стадии подачи Заявки.

5.5. Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, должен иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объекты.

5.6. Стоимость разработки рабочей документации должна быть обоснована. Смету на разработку рабочей документации выполнить на основании сборника цен на проектные работы для строительства объектов энергетики, утвержденного приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.03 № 39.

5.7. Требования к субподрядчику:

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков для выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также инженерных изысканий.

5.8. Субподрядчик, привлекаемый на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

- должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

- должен обладать опытом выполнения аналогичных работ в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ;

5.9. Субподрядчик, привлекаемый на производство инженерных изысканий:

- должен иметь действующее свидетельство о допуске к изыскательским работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией, предусмотренных техническим заданием;

- должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения инженерных изысканий, а именно иметь в штате инженеров-изыскателей;

- должен обладать опытом выполнения аналогичных работ в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одной завершенной аналогичной работы по проведению инженерных изысканий по земельным участкам, занятых электросетевыми комплексами;

должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения инженерных изысканий, предусмотренных техническим заданием.

6. Требования к строительству

6.1. Соблюдать требования, содержащиеся в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

6.2. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области электоэнергетики и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

6.3. Перечень регламентирующих документов:

- правила устройства электроустановок (действующее издание);

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (действующее издание);

6.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, содержащиеся в технических регламентах (о безопасности здании и сооружений», утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ в ред. от 02.07.2013).

6.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается не менее 5 (пяти) лет на строительно-монтажные работы и на оборудование (в случае поставки оборудования Подрядчиком) от даты подписания сторонами акта законченного строительством объекта.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти)  календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали

основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в установленный Заказчиком срок.

6.6. Доставка материалов и оборудования осуществляется силами Подрядчика за счет средств Подрядчика.

6.7. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

7. Особые условия

7.1. Перед началом выполнения работ, подрядная организация должна разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ.

7.2. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.

7.3. Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации и должны быть доставлены Подрядчиком на строительную площадку, по месту нахождения объекта строительства.

7.4. Подрядчик по разработанной проектно-сметной документации обязуется получить положительное заключение внутренней экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов.

7.5. Непредвиденные расходы подрядчика должны подтверждаться фактическими работами, неучтенными в проектной документации, и должны быть письменно согласованы с Заказчиком. Оплата за непредвиденные работы осуществляется по дополнительной смете, подписанной Заказчиком.

8. Оборудование и материалы

8.1 Работы выполняются иждивением Подрядчика. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации.

9. Технические требования к оборудованию и материалам

9.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

9.2. В случае использования Подрядчиком импортного материала и оборудования, Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого оборудования и материалов завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки.

9.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной и рабочей документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее I квартала 2016 г.

9.4. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

9.5. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

10. Сроки выполнения работ

10.1. Срок начала выполнения работ: с момента подписания Договора;

10.2. Срок окончания выполнения работ: не более 6 (шести) месяцев с момента подписания договора.

10.3. Срок указан с учетом получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика по проектной и рабочей документации.

11. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

11.1.  Заместитель генерального директора - главный инженер Ретиков Михаил Трофимович, контактный телефон: 8 (4012) 567-008, адрес электронной почты: wpc@inbox.ru.

12. Приложения:

12.1. Приложение № 1 - проект Договора.

12.2. Приложение № 2 - Техническое задание на разработку рабочей документации по объекту: «Электроснабжение ГБУЗ КО "Пионерская городская больница", расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский, ул. Шаманова, дом 6».

Составил:  Заместитель генерального директора – главный инженер

АО «Западная энергетическая компания»

М.Т. Ретиков