Акционерное общество

«Западная энергетическая компания»

Документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «ПС 110 кВ "Окружная"», «2-х цепной участок ВЛ 110 кВ (отпайка) от 2-х цепной ВЛ 110 кВ "Луговая"-"Юго-Восточная" (ВЛ 179/180) до ПС 110 кВ "Окружная"»

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ………………………………………….………………………..……….......….3

2. Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием……………………………....4

3. Требования к Участникам закупки …………………………………………………………...…….4

4. Требования к информации и документам, подтверждающим опыт и квалификацию Участников закупки……………….. ……………..………………………………..…………....…....4

5. Требования к страхованию ………………………………………………………………..............5

6. Требования к соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды……………6

7. Правила контроля и приемки работ…………………….………………………………..…….…..6

- Общие сведения

### 1.1. Контактная информация

### По вопросам, связанным с выполнением работ, обращаться к заместителю генерального директора – главному инженеру Ретикову Михаилу Трофимовичу, тел. (4012) 567-008, e-mail: wpc@inbox.ru.

1.2. Начальная (максимальная) цена Договора:

290 630 080,00 тыс. руб. без НДС.

1.3. Условия по обеспечению цены Договора:

1.3.1. Цена Заявки, объявленная Участником закупки, признанным победителем, является окончательной, неизменной и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

В случае, если при проведения открытого  запроса предложений Участником предложена цена Договора, сниженная на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора (цене лота), указанной в Документации, Участник закупки, признанный победителем процедуры закупки или единственным Участником закупки, Заявка которого соответствует требованиям Документации о закупке, обязан предоставить Заказчику письменное обоснование предлагаемой цены Договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у Участника закупки, смету на выполнение работ, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность Участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене.

1.4. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ:

безналичный расчет; оплата выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), а также актов формы № КС-11 и КС-14, счета-фактуры, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов Заказчиком.

Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

1.5. Тип выполняемых работ:

строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы (приемо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями гл. 1.8 ПУЭ действующего издания) в объеме и в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.6. Требуемые сроки выполнения и окончания работ:

срок выполнения работ по объектам устанавливается следующим образом:

- «Строительство ПС 110 кВ «Окружная» -  не позднее 31 декабря 2018 года;

- «Строительство 2-х цепного участка ВЛ 110 кВ (отпайка) от существующей 2-х цепной ВЛ 110 кВ «Луговая» - «Юго-Восточная» (ВЛ № 179/180) до ПС 110 кВ «Окружная»  - не позднее 31 декабря 2017 года.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

1.7. Место выполнения работ: объекты Заказчика АО «Западная энергетическая компания».

1.8. Условия исполнения Договора: в соответствии с проектом Договора  (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений).

2. Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием

2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных утвержденной сметной документацией.

Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными утвержденной сметной документацией и отвечать требованиям Государственных

стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей утвержденной в установленном порядке.

2.2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 («Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирование в части воздействия климатических факторов внешней среды»).

3. Требования к Участникам закупки

3.1. Требования  к Участникам закупки и документам, входящим в состав Заявки, содержатся в подразделах 2.1 – 2.2 Документации по открытому запросу предложений.

4. Требования к информации и документам, подтверждающим опыт и квалификацию Участников запроса предложений

4.1. Документы, подтверждающие квалификацию Участника запроса предложений:

- наличие свидетельства на выполнение данного вида строительно-монтажных работ (допуск СРО):

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

2. Подготовительные работы

3. Земляные работы

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

10. Монтаж металлических конструкций

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности

24. Пусконаладочные работы

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ

- наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3- х человек) с приложением к оригиналу справки о кадровых ресурсах копий дипломов, аттестатов, сертификатов  и свидетельств;

- Справка о кадровых ресурсах;

- Справка о материально-технических ресурсах;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров с копиями договоров на объектах аналогичных предмету запроса предложений с представлением актов приемки законченного строительства по форме № КС-14. Все предоставляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства, если такие требования предъявляются к их оформлению, в том числе должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, наименование документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, номер, дата составления, наименование должностей и фамилий лиц, подписавших документ и их личные подписи) и заверены надлежащим образом;

- Оригинал справки о текущей загруженности Участника закупки.

5. Требования к страхованию

5.1. Подрядчик обязан заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Договора и представить Заказчику заверенную должным образом копию платежного поручения об уплате суммы страховой премии.

Расходы по страхованию входят в стоимость работ, указанную в пункте 1.2 Настоящего Технического задания.

6. Требования к соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды

6.1. в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, условиями Договора.

7. Правила контроля и приемки работ

7.1. Приемка выполненных работ по объекту производится в 10-ти дневный срок путем подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счета-фактуры, и актов приемки законченного строительством объекта (формы № КС-11, КС-14).

Подрядчик обязан представлять формы № КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней до окончания срока, указанного в п. 3.2. Договора.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, указанных Заказчиком.

Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения этой приемки.

В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в указанный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.