|  | Приложение № 1 к Документации по запросу предложений УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Западная энергетическая компания» _________________ М.Т. Ретиков «____»________________ 2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 02-07/17 от 21.06.2017 г.

на проектирование по титулу: «РП 0,4 кВ (новый),  2 КЛ 0,4 кВ от 1 и 2 секций РУ 0,4 кВ КТП 15/04 кВ № 31 до 1 и 2 секций проектируемого РП 0,4 кВ (новый) в г. Светлогорске по ул. Ленина, 14»

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проведения работ. | Обязательства АО «Западная энергетическая компания» в соответствии с ТУ № 02-07/17 от 21.06.2017 г. |
| 2. | Срок начала и окончания строительства | Начало строительства: 2017 г. Окончание строительства: 2018 г. |
| 3. | Местоположение объекта | г. Светлогорск, ул. Ленина, 14. |
| 4. | Вид выполняемых работ | Проектирование РП 0,4 кВ (новый), 2 КЛ 0,4 кВ от 1 и 2 секций РУ 0,4 кВ КТП 15/04 кВ № 31 до 1 и 2 секций проектируемого РП 0,4 кВ (новый). |
| 5. | Вид строительства | Новое. |
| 6. | Основные технико-экономические показатели. Проектом предусмотреть: | - Оборудование в РУ 0,4 кВ КТП № 31 (1 и 2 секции) групп рубильник-предохранитель на ток плавкой вставки в соответствии с расчетной мощностью. - Сечение и марку питающих кабелей в соответствии с расчетной мощностью и потерями напряжения в сети. Ориентировочная длинна – 300 м. - Установку у участка застройки заявителя, в доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом АО «Западная энергетическая компания», РП-0,4 кВ II категории надежности электроснабжения. - В РП- 0,4 кВ разъединители с номинальным током плавких вставок в соответствии с расчетной мощностью, приборы учета А1140 класса точности 0,5S с модемом для передачи данных АИСКУЭ. |
| 7. | Дополнительные требования: | - Оформить и получить в органах местного самоуправления акт выбора трассы ЛЭП-0,4 кВ и постановление об утверждении акта выбора. - Cостав проекта и технические решения выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учетом положений Федерального закона РФ от 27.12.2002 года № 184-Ф3 «О техническом регулировании» и техническими условиями. - Состав проекта и технические решения выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учетом положений Федерального закона РФ от 27.12.2002 года № 184-Ф3 «О техническом регулировании» и техническими условиями. - Согласованную документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую часть в формате DWG). |
| 8. | Требуемые сроки выполнения работ | Начало выполнения работ – согласно Договора с Подрядчиком. Срок окончания выполнения работ – 3 (три) месяца с момента подписания Договора с Подрядчиком с представлением Заказчику разработанной проектной документации, согласованной в установленном порядке. |
| 9. | Особые условия. | Отсутствуют. |
| 10. | Стадийность выполнения работ. | Одностадийное. Рабочая документация. |
| 11. | Проектная организация - генеральный проектировщик. | По конкурсу |
| 12. | Генеральная подрядная строительная организация. | По конкурсу |
| 13. | Выделение пусковых комплексов (участков) | нет |
| 14. | Решение по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений | нет |
| 15. | Состав демонстративных материалов | нет |
| 16. | Выделение пусковых комплексов (участков) | нет |
| 17. | Состав рабочей документации: | Состав проекта и технические решения выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учётом положений Федерального Закона РФ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и техническими условиями. Документацию по проекту в полном объёме(включая обосновывающие расчёты) представить Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую информацию в формате AutoCAD не ранее версии 2002 г.). |
| 18. | Особые условия: | Документация предоставляется Заказчику нарочно, корректировка проекта в рамках технического задания производится проектировщиком безвозмездно, до полного утверждения документации. |
| 19. | Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ: | ___________________ руб. _____________________ /__________________ / (подпись) (ФИО) |
| 20. | Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ | ___________________ руб. _____________________ /__________________ / (подпись) (ФИО) |

Начальник отдела капитального строительства 			        В.В. Берковский

Начальник отдела перспективного развития

и технологического присоединения  – инженер 1-й категории                       													   О.Б. Апинит

Начальник службы распределительных сетей 				   А.А. Вагнер