Акционерное общество

«Западная энергетическая компания»

Документация по запросу предложений на право заключения Договора на выполнение демонтажных, электромонтажных и строительно-монтажных работ по объекту: «Вынос (переустройство) участков ВЛ 15-250 и 15-251 в районе планируемой трассы 2-х цепного участка ВЛ 110 кВ (отпайка) от 2-х цепной ВЛ 110 кВ  «Луговая» – «Юго-Восточная»  (ВЛ 179/180) до  ПС-110 кВ «Окружная»

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ………………………………………….………………………..………..........….3

2. Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием………………………………..4

3. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика…………….…….4

4. Требования к Участникам закупки …………………………………………………..…………..4

5. Требования к информации и документам, подтверждающим опыт и квалификацию Участников запроса предложений ……………..………………………………..…………....…....6

6. Требования к страхованию ………………………………………………………………..............7

7. Требования к соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды……………7

8. Правила контроля и приемки работ…………………….………………………………..…….…..7

9. Приложение к Документации……………………………………………………………………...8

- Общие сведения

### 1.1. Контактная информация

### По вопросам, связанным с выполнением работ, обращаться к заместителю генерального директора – главному инженеру Ретикову Михаилу Трофимовичу, тел. (4012) 567-008, e-mail: wpc@inbox.ru.

1.2. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота):

11 382 098 (Одиннадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи девяносто восемь) рублей 00 копеек, без НДС;

13 430 875 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 64 копейки, с учетом НДС.

1.3. Условия по обеспечению цены договора:

1.3.1. Цена Заявки, объявленная Участником закупки, признанным победителем, является окончательной, неизменной и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

В случае, если при проведения запроса предложений Участником предложена цена Договора, сниженная на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора (цене лота), указанной в Документации, Участник закупки, признанный победителем процедуры закупки или единственным Участником закупки, Заявка которого соответствует требованиям Документации о закупке, обязан предоставить Заказчику письменное обоснование предлагаемой цены Договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у Участника закупки, смету на выполнение работ, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность Участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене.

1.4. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ:

оплата выполняемых работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), а также актов формы № КС-11 и КС-14, счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания указанных документов Заказчиком.

Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

1.5. Тип выполняемых работ:

демонтажные, электромонтажные, строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы (приемо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями гл. 1.8 ПУЭ действующего издания) в объеме и в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.6. Требуемые сроки выполнения и окончания работ:

-  срок выполнение работ – не более 6 (шести) месяцев с момента подписания Договора;

- срок начала выполнения работ – не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

1.7. Место выполнения работ: Объект Заказчика – АО «Западная энергетическая компания».

1.8. Условия исполнения Договора: в соответствии с проектом Договора  (Приложение № 2 к настоящей Документации).

2. Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием

2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных утвержденной сметной документацией.

Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными утвержденной сметной документацией и отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей утвержденной в установленном порядке.

2.2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 («Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирование в части воздействия климатических факторов внешней среды»).

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

3. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика

Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать:

ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

4. Требования к Участникам закупки

4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Западная энергетическая компания» и Положениями настоящей Документации.

4.2. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения договора, Участник закупки самостоятельно в целом должен отвечать следующим требованиям:

1) 	Соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

2) 	Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда Российской Федерации о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с Заявкой от Участника Запроса предложений.

4)  Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

5) 	Отсутствие у участника закупки – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) либо у руководителя или главного бухгалтера юридического лица, членов коллегиального исполнительного органа юридического лица, судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята в установленном законом порядке), а также отсутствие у участника закупки наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом осуществляемой закупки и (или) административного наказания в виде дисквалификации (за исключением лиц, у которых такие ограничения сняты в установленном законом порядке).

6)  Отсутствие сведений об Участнике закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и (или) в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7)  	Обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности.

- Обладать опытом выполнения аналогичных работ.

- Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

- Подрядчик обязан заключить за счет собственных средств договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Договора и представить Заказчику заверенную должным образом копию платежного поручения об уплате суммы страховой премии.

5. Требования к информации и документам, подтверждающим опыт и квалификацию Участников запроса предложений

5.1. Участник Запроса предложений должен быть зарегистрирован в установленном порядке и обладать необходимыми разрешающими лицензиями или свидетельствами на выполнение вида работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках Договора:

- подтверждается наличием копии свидетельства на выполнение данного вида работ (допуск СРО):

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности

24. Пусконаладочные работы

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

5.2. Участник закупки должен представить копию свидетельства о регистрации электролаборатории, допущенной в эксплуатацию и зарегистрированной в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и  измерений оборудования электроустановок напряжением до 1000 В в соответствии с ПОТЭУ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок):

(наличие указанной электролаборатории подтверждается копией свидетельства о регистрации лаборатории  и/или копией договора аренды (лизинга) электролаборатории (в случае, если электролаборатория не находится в собственности Участника);

5.3. Участник закупки должен обладать опытом выполнения электромонтажных, пусконаладочных и строительно-монтажных работ и иметь за последние два года не менее трех завершенных Договоров по выполнению указанных работ.

В качестве подтверждения опыта Участник закупки включает в состав Заявки оригинал справки по установленной настоящей Документацией форме, содержащей сведения о ранее заключенных договорах/контрактах, аналогичных предмету закупки (раздел 6, форма 9) за текущий год /или за предыдущий год, не менее 3-х договоров/контрактов с датой заключения не ранее 01.01.14 г.) с обязательным приложением копий следующих документов (актов):

-  	документов, подтверждающих исполнение Договоров, подписанных сторонами Договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень выполненных и принятых Заказчиком по Договору работ;

- стоимость выполненных и принятых Заказчиком по Договору работ.

5.4.  Участник закупки должен иметь собственные или привлечённые кадровые ресурсы, обладающие всеми необходимыми знаниями, навыками для выполнения работ:

- наличие квалификационных кадров подтверждается оригиналом справки о наличии квалификации сотрудников Участника закупки (Том 1, раздел 6, форма 11) с указанием в ней квалифицированных сотрудников, планируемых для выполнения демонтажных, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, имеющих группу   электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3- х человек)  с приложением к справке копий дипломов, аттестатов, сертификатов и свидетельств, подтверждающих наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу   электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре.

5.5. Участник закупки должен предоставить оригинал справки, подтверждающей наличие материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора по установленной в настоящей Документации форме (Том 1 настоящей Документации, раздел 6, форма 13).

5.6. Все перечисленные документы прилагаются Участником Запроса предложений к Заявке.

6. Требования к страхованию

6.1. Подрядчик обязан заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Договора и представить Заказчику заверенную должным образом копию платежного поручения об уплате суммы страховой премии.

Расходы по страхованию входят в стоимость работ, указанную в пункте 1.2 Настоящего Технического задания.

7. Требования к соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды

7.1. в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, условиями Договора.

8. Правила контроля и приемки работ

8.1. Приемка выполненных работ по объекту производится в 10-ти дневный срок путем подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счета-фактуры, и актов приемки законченного строительством объекта (формы № КС-11, КС-14).

Подрядчик обязан представлять формы № КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней до окончания срока, указанного в п. 3.2. Договора.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, указанных Заказчиком.

Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения этой приемки.

В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в указанный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.

8.2. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания: 8.1. согласно требованиями 1.8. ПУЭ.

9. Приложение к настоящей документации:

9.1. Приложение № 1: проект Договора.

9.2. Приложение № 2: Локальная смета.