Акционерное общество

«Западная энергетическая компания»

#### Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ЛЭП-6 кВ, 15 кВ для электроснабжения РП/ТП (новая) ООО АККО РД, I и II этапы»

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград,

2019 год

1. Ознакомиться с Техническим заданием (Приложение № 2) можно на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), на сайте ЭТП В2В-center (www.b2b-center.ru) и интернет-сайте АО «Западная энергетическая компания» (http://www.zek39.info) в разделе «Закупки»/«Проведение закупок» в приложении № 2 («Объем работ») к Документации по запросу предложений.

### 2. По вопросам, касающимся объема выполняемых работ - начальник отдела капитального строительства – Берковский Василий Васильевич, телефон: 8 (4012) 567-008,

### e-mail: wpc@inbox.ru;

### по вопросам оформления коммерческого предложения и по общим вопросам организации закупки обращаться к специалисту по закупкам Бондаренко Наталии Евгеньевне, телефон: 8 (4012) 567-001 (многоканальный), e-mail: tender.zek@mail.ru.

3. Основания для проведения работ: основанием для проведения работ по объекту: «Строительство ЛЭП-6 кВ, 15 кВ для электроснабжения РП/ТП (новая) ООО АККО РД, I и II этапы» является договор об осуществлении технологического присоединения № 05-09/15 от 05.09.2016 и № 11-12/17 от 25.12.2017.

4. Вид строительства и этапы выполнения работ.

4.1.  Вид строительства: новое строительство.

4.2. Строительно-монтажные работы должны выполняться в полном соответствии с утвержденным проектом (см. Приложение № 2).

5. Описание работ.

5.1. «Строительство ЛЭП-6 кВ, 15 кВ для электроснабжения РП/ТП (новая) ООО АККО РД, I и II этапы»

5.1.1. Строительство ЛЭП-6 кВ, 15 кВ;

5.1.2. Подготовка исполнительной документации по результатам работ.

5.1.3.  Проведение индивидуальных испытаний и комплексных опробований (совместно с персоналом АО «Западная энергетическая компания»).

5.1.4. Подключение к действующим сетям (совместно с персоналом филиала АО «Западная энергетическая компания»).

5.1.5. Ввод в работу после испытаний (совместно с персоналом АО «Западная энергетическая компания»).

6. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 283 480 (Два миллиона двести восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 копеек) без НДС.

7. 	Форма, срок и порядок оплаты:

7.1. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счета-фактуры, а также актов формы № КС-11 и КС-14, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов Заказчиком.

8.  Место выполнения работ:

8.1.  Работы по строительству ЛЭП-6 кВ, 15 кВ выполняются на территории:

- 1-й участок: в районе Калининградской ТЭЦ-2;

- 2-й участок: вдоль автодороги Калининград-Светлое-Корнево-Разъезд в районе пересечения а/д Южный обход г. Калининграда и ул. Аллеи смелых.

9. Срок выполнения строительно-монтажных работ: не более 14 (четырнадцати) календарных дней.

10. Требования к строительству:

10.1. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

10.2. Смету выполнить на основе сметно-нормативной базы ТЕР-2001г. с применением индекса пересчета стоимости СМР, рассчитанного Региональным центром по ценообразованию в строительстве по Калининградской области, действующего на момент согласования РД.

10.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, продукции и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

10.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

10.5. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации шифр.

10.6. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством РФ.

10.7. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Западная энергетическая компания» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией.

10.8. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

11.  Оборудование и материалы:

11.1. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика и Заказчика (Спецификация № 1 и № 2 в настоящей Документации).

11.2. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации.

11.3. Доставка оборудования, приобретенного Подрядчиком и оборудования, полученного от Заказчика, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

12. Технические требования к материалам и оборудованию:

12.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

12.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 3 кв. 2018 года.

12.3. Материал и оборудование должны соответствовать требованиям технической политики в распределительном сетевом комплексе.

12.4. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

12.5. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

13. Требования к Участникам закупочной процедуры:

13.1. Участники запроса предложений должны соответствовать следующим требованиям Заказчика:

13.1.1.    Участник запроса предложений должен быть членом саморегулируемой организации (СРО). СРО, в которой состоит Участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств Участника открытого запроса предложений по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Документом, подтверждающим членство Участника закупки в СРО, является выписка из реестра членов СРО по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи Заявок, который указан в Извещении и Документации по открытому запросу предложений.

Исключением являются случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ).

Членство в СРО также не требуется в случае заключения договора строительного подряда на сумму менее 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ).

13.1.2. Наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3-х человек с приложением к Заявке копий дипломов, аттестатов, сертификатов и свидетельств);

13.1.3. Участник закупки должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией для полного и своевременного выполнения работ;

13.1.4. Участник закупки должен иметь положительные отзывы (рекомендации) заказчиков (генеральных подрядчиков, поставщиков) (является при прочих равных условиях преимуществом Участника закупки) (желательное условие);

13.1.5. показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

13.1.6. Участник закупки должен иметь опыт выполнения аналогичных предмету закупки работ, выполненных собственными силами без привлечения подрядных организаций:

- под термином «аналогичных работ» понимаются договоры на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по монтажу ВЛ, КВЛ, ЛЭП за последние два года (не менее 3-х завершенных договоров/контрактов, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров/контрактов должна составлять не менее 50 % от начальной (максимальной) цены договора. Документальное подтверждение – копии договоров/контрактов Участника запроса предложений с приложением к каждому договору справки о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров/контрактов  (форма КС-3);

13.1.7.  наличие материально-технических ресурсов, позволяющих обеспечить выполнение работ согласно требованиям приложения № 2 к Документации;

13.1.8. Подрядчик не должен обладать отрицательным опытом выполнения работ за последние три года (под отрицательным опытом понимается неисполнение договорных обязательств по вине Подрядчика);

13.1.9. Участник закупки должен подтвердить (представив гарантийное письмо), что наличие свободных материально-технических и кадровых ресурсов из указанных в целом достаточно для выполнения работ по объектам в рамках запроса предложений, и что имеющиеся обязательства по иным договорам в стадии исполнения (при наличии таковых) не являются препятствием для выполнения указанных в настоящей Документации работ;

13.1.10. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ.

13.1.11. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на объём строительно-монтажных и пусконаладочных работ не превышающий 50 процентов от объёма строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

13.1.12.  Выполнение работ без аванса.

14. Срок заключения Договора – не ранее чем через 10 дней, но не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола.

15. Спецификации:

Спецификация № 1: Линейная арматура;

Спецификация № 2: Кабельно-проводниковая продукция и иной материал.

- Спецификация № 1: Линейная арматура

| № п/п | Наименование материалов, тип, марка | ГОСТ, ТУ, тех. характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Изолятор стеклянный ПС -70Е | ГОСТ 6490-2017 | шт. | 36 | Линейный подвесной тарельчатый стеклянный изолятор ПС-70Е предназначен для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций постоянного и переменного токов напряжением свыше 1000 В, частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С в районах с атмосферой различной степени загрязненности. |
| 2. | Изолятор штыревой ШФ-20УО | ГОСТ 1232-2017 | шт. | 1 | Изолятор ШФ-20УО предназначен для изоляции и крепления проводов ЛЭП и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ включительно, частотой до 100 Гц. |
| 3. | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | ТУ 34449 -001-52819896-2010 | шт. | 18 | Для крепления алюминиевых, стале-алюминиевых и медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкерных и анкерно-угловых опор. |
| 4. | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | ТУ 3449-018-40064547-01 | шт. | 18 | Промежуточные звенья предназначены для увеличения и регулирования длины подвески, перехода от одного вида соединения к другому, изменения расположения оси шарнирности соединения арматуры, рассчитанной на разные нагрузки. |
| 5. | Ушко однолапчатое У1-7-16 | ТУ 3449-111-00111120-95 | шт. | 18 | Ушко У1-7-16 однолапчатое предназначено для составления изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи. |
| 6. | Серьга СР-7-16 | ТУ 3449-018-40064547-01 | шт. | 18 | Предназначена для составления изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи. |
| 7. | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3А | ТУ 3449-109-00111120-95 | шт. | 6 | Звенья промежуточные монтажные ПТМ- 7-3А применяются для удобства монтажа и эксплуатации натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок воздушных линий электропередач. |
| 8. | Звено промежуточное ПР-7-6 | ТУ 3449-018-40064547-01 | шт. | 6 | Промежуточные звенья типа ПР-7-6 для воздушных линий электропередачи позволяют осуществить удлинение изолирующих подвесок. |
| 9. | Скоба СК-7-1А | У 3449-001-52819896-2010 | шт. | 6 | Cкоба СК-7-1а относится к группе сцепной арматуры и используется для крепления гирлянд изоляторов к опорам воздушных линий (ВЛ), присоединения к гирляндам зажимов с проводами и для выполнения некоторых других монтажных операций. Форма скобы СК-7-1а обеспечивает цепное соединение – оптимальное с точки зрения функциональности и простоты монтажа. |
| 10. | Скоба СКД-10-1 | ТУ 3413.11420-89 | шт. | 6 |  |
| 11. | Зажим плашечный ПА-4-1 | ТУ 3449-013-40064547-01 | шт. | 6 |  |
| 12. | Болт Б5 | типовой проект 3.407.1-143 | шт. | 4 |  |
| 13. | Проводник ЗП1 | типовой проект 3.407.1-143 | шт. | 8 | Заземляющий проводник применяется для заземления металлических частей, таких как траверса, крепление подкоса, РЛНД, разрядники и соединяются с нулевым (землей) электродом в основании опорные ЛЭП, с рабочим напряжением до 10 киловольт. |
| 14. | Вязка спиральная СВ 120 | ТУ 3449-014-52819896-2005 | шт. | 12 | Используется для закрепления проводов СИП сечением от 120 до 150 мм2 на штыревых изоляторах ШФ, ШС. |
| 15. | Зажим аппаратный А1А-120-2 | ТУ 3449-001-52819896-2010 | шт. | 60 | Зажим аппаратный прессуемый А1А-120-2 (с одним отверстием в контактной лапке). Предназначен для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов. |

- Спецификация № 2: Кабельно-проводниковая продукция, иные материалы

| № п/п | Наименование материалов, тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провод изолированный самонесущий СИП3 (1х120) | м.п. | 180 | Провод изолированный самонесущий с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из Светостабилизированного сшитого ПЭ. Напряжение 20 кВ. Номинальная частота 50 Гц. Климатическое исполнение В. Количество жил 3. Сечение жилы: 120 мм2. Материал жилы – алюминий. Конструкция жилы – многопроволочная. Материал изоляции - полиэтилен сшитый светостабилизированный. Материал оболочки - полиэтилен сшитый светостабилизированный. Расчетный наружный диаметр провода 18 мм. Минимальный радиус изгиба - не менее 10 наружных диаметров провода. Диапазон рабочих температур −60...+50 °C. ГОСТ 31946-2012. |
| 2. | Концевая муфта 3КНТп-10-150/240 (КВТ) | ком-т | 2 | Продукция должна соответствовать ГОСТ 13781.0-86. Муфта концевая для экранированного трехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией и сечением жил от 150 до 240 мм2, предназначена для оконцевания 3-х жильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ. Муфта комплектуется болтовыми наконечниками с возможностью установки как на медную, так и на алюминиевую жилу. Концевые кабельные муфты состоят из термоусаживаемой перчатки, на внутренней поверхности которой нанесен термоплавкий клей, термоусаживаемых трубок, изолирующих жилы разделанного кабеля и манжет. Установка: наружная. |
| 3. | Концевая муфта 3КВТп-10-150/240 (КВТ) | ком-т | 2 | ГОСТ 13781.0-86. Муфта концевая для экранированного трехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией и сечением жил от 150 до 240 мм2, предназначена для оконцевания 3-х жильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ. Муфта комплектуется болтовыми наконечниками с возможностью установки как на медную, так и на алюминиевую жилу. Концевые кабельные муфты состоят из термоусаживаемой перчатки, на внутренней поверхности которой нанесен термоплавкий клей, термоусаживаемых трубок, изолирующих жилы разделанного кабеля и манжет. Установка: внутренняя. |
| 4. | Муфта соединительная термоусаживаемая 3ПСТ-10-150/240 (КВТ) | ком-т | 2 | ГОСТ 13781.0-86. Муфта соединительная для экранированного кабеля с сечением жил от 150 до 240 мм2 с болтовыми соединителями. Предназначена для соединения 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ. На кабель с пластмассовой изоляцией – да. Базовая комплектация включает в себя - две пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к медному экрану и броне лентам кабеля. |
| 5. | Муфта соединительная POLT-24D/131-L12A | ком-т | 2 | ГОСТ 13781.0-86. Муфта соединительная для экранированного кабеля с сечением жил от 150 до 240 мм2 с болтовыми соединителями. Предназначена для соединения 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ. На кабель с пластмассовой изоляцией – да. Базовая комплектация включает в себя - две пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к медному экрану и броне лентам кабеля. |
| 6. | Концевая муфта POLT-24D/130-L12A | ком-т | 2 | ГОСТ 13781.0-86. Муфта концевая для экранированного кабеля с сечением жил от 150 до 240 мм2 с болтовыми соединителями. Предназначена для соединения 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ. Установка: наружная. На кабель с пластмассовой изоляцией – да. |
| 7. | Концевая муфта POLTJ-24/3х120-210-Т | ком-т | 6 | ГОСТ 13781.0-86. Муфта концевая для экранированного кабеля с сечением жил от 120 до 240 мм2 с болтовыми соединителями. Предназначена для соединения 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ. Установка: наружная. На кабель с пластмассовой изоляцией – да. |
| 8. | Швеллер 14П | м.п. | 14 | Швеллер стальной горячекатаный горячекатаный 14 с параллельными гранями полок. ГОСТ 8240-97. |
| 9. | Двухслойная труба полиэтиленовая гофрированная | м.п. | 114 | Труба двухслойная полиэтиленовая, гибкая, гофрированная предназначена для механической защиты всех типов энергетических и коммуникационных сетей. Диаметр 20 мм, длина 50 м. При использовании уплотнительного кольца - степень защиты IP 67. При механическом уплотнении грунта над защитной трубой необходимо следить за тем, чтобы не были превышены данные по максимально допустимой нагрузке на защитную трубу. Диаметр условного прохода: 160 мм. Внутренний диаметр: 136 мм. Наружный диаметр: 160 мм. Длина: 25 м Материал: ПНД. Цвет: Красный. |
| 10. | Труба полиэтиленовая водопроводная напорная, материал PE 100 класс давления PN10/SDR 17 ф 160мм, толщина стенки 9,5 мм | м.п. | 168 | ГОСТ 18599-2001. Труба полиэтиленовая водопроводная напорная, материал PE 100 класс давления PN10/SDR 17 ф 160мм, толщина стенки 9,5 мм. |
| 11. | Плита полимерная (ПЗК 240) 240х480х16 | шт. | 3406 | Изготовлена в соответствии с ТУ 5716-005-98574359-2008. Плита для закрытия кабеля в траншее (ПЗК) - изделие из полимерной высоконаполненной композиции, предназначена для закрытия кабеля в траншее, напряжением 35 кВт и ниже. Ширина, мм: 240. Длина, мм: 480. Высота, мм: 16. Цвет: коричневый. Материал изделия: пластик. |
| 12. | Песок природный для строительных работ | м3 | 196 | ГОСТ 8736-2014. Песок природный для строительных работ. Песок – II-го класса. Модуль крупности (Мк) – от 1 до 2. Содержание пылевидных и глинистых примесей – не более 5%. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. |

* Применяемые в Техническом задании, проекте и локальной смете термины и названия товаров (материалов) и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар (материал) по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного (-ых) эквивалентного (-ых) товара (работ, услуг), их отдельных частей и позиций. Считать, что все содержащиеся в техническом задании, рабочей документации и сметных расчетах товарные знаки сопровождаются словами "или эквивалент".