Акционерное общество

«Западная энергетическая компания»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

___________________ М.Т. Ретиков

«____» _______________ 2019 год

Документация по запросу предложений

Запрос предложений в электронной форме

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «КЛ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по адресу:

г. Калининград, ул. Согласия, 15а»

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Согласовано:

ВрИО заместителя генерального директора –

главного инженера АО «Западная энергетическая компания»			 А.С. Татаров

Начальник отдела капитального строительства

АО «Западная энергетическая компания»  				             В.В. Берковский

город Калининград,

2019 год

1. Общие сведения

1.1. Ознакомиться с Техническим заданием (Приложение № 2) можно на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), на сайте ЭТП В2В-center (www.b2b-center.ru) и интернет-сайте АО «Западная энергетическая компания» (http://www.zek39.info) в разделе «Закупки»/«Проведение закупок» в приложении № 2 к Документации по запросу предложений.

### 2. Контактная информация:

### 2.1. По вопросам, касающимся объема выполняемых работ - начальник отдела капитального строительства – Берковский Василий Васильевич, телефон: 8 (4012) 567-008,

### e-mail: wpc@inbox.ru; по вопросам оформления коммерческого предложения и по общим вопросам организации закупки обращаться к специалисту по закупкам Бондаренко Наталии Евгеньевне, телефон: 8 (4012) 567-001 (многоканальный), e-mail: tender.zek@mail.ru.

3. Объект закупки:

3.1. «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «КЛ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Калининград, ул. Согласия, 15а».

4. Краткие характеристики выполняемых работ:

4.1. Работы должны выполняться в полном соответствии с утвержденным проектом (Приложение № 2 к документации о закупке). Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «КЛ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Калининград, ул. Согласия, 15а» осуществляется в порядке, предусмотренном проектной документацией, объемом работ, изложенном в приложении № 2, в соответствии с техническим заданием (приложение № 2).

5. Количество выполняемых работ:

5.1. строительно-монтажные работы по объекту: «КЛ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Калининград, ул. Согласия, 15а»:

5.1.1. работы выполнить в соответствии с Техническим заданием, разработанной и утвержденной проектной и сметной документацией.

6. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота):

434 395,00 (четыреста тридцать четыре тысячи триста девяносто пять) рублей 00 копеек (без учета НДС), 521 274,00 (пятьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек с НДС (20%).

7. 	Форма, срок и порядок оплаты:

7.1. аванс не предусмотрен; оплата стоимости выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счета-фактуры, а также актов формы № КС-11 и КС-14 в течение 60 (шестидесяти) банковских дней со дня подписания Сторонами указанных документов.

8.  Место выполнения работ:

8.1.  Работы выполняются на территории: Калининградской области, в соответствии с Техническим заданием.

8.2. Срок выполнения строительно-монтажных работ: не более 10 (десяти) календарных дней с начала подписания Договора.

9. Сопутствующие работы, требования к выполнению:

9.1. Проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ по предмету Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. До начала работ обеспечить защиту от пыли, загрязнения и повреждения малых архитектурных форм, зеленых насаждений, покрытий дорог, тротуаров, отмосток, площадок, автотранспорта и прочего, находящееся вблизи зоны работ с целью недопущения повреждения имущества третьих лиц. Обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора и уборку мест работы в конце каждого дня.

9.2.  В течение 2 (двух) рабочих дней, с момента подписания сторонами Договора, получить в установленном порядке утвержденную Заказчиком, а при необходимости согласованную с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, Документацию.

9.3. Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке документации и сроки в соответствии и сдать результат работ Заказчику.

9.4. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти / местного самоуправления всех необходимых допусков и разрешений на строительство согласно законодательству Российской Федерации.

9.5. Выполнить и оплатить согласование раскопок и обследование взрывоопасных предметов по объекту. Расходы по согласованию раскопок и обследования взрывоопасных предметов входят в стоимость работ.

9.6. Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

9.7. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

9.8. Поставить на приобъектный склад материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение.

Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами.

9.9. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

9.10. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п. Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев.

9.11. Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

9.12. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

9.13. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

9.14. Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и документации о закупке. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

10. Требования к качеству выполняемых работ:

10.1. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

10.2. Смету выполнить на основе сметно-нормативной базы ТЕР-2001г. с применением индекса пересчета стоимости СМР, рассчитанного Региональным центром по ценообразованию в строительстве по Калининградской области, действующего на момент согласования РД.

10.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, продукции и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

10.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

10.5. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации шифр.

10.6. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством РФ.

10.7. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Западная энергетическая компания» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией.

10.8. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

11. Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ:

11.1. Применяемые в настоящей части, объеме работ (локальные сметы) и в проекте термины и названия товаров (материалов) и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар (материал) по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного (-ых) эквивалентного (-ых) товара (работ, услуг), их отдельных частей и позиций. Считать, что все содержащиеся в техническом задании и сметных расчетах товарные знаки сопровождаются словами "или эквивалент".

12.  Оборудование и материалы:

12.1. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика (приложение № 2 к документации о закупке).

12.2. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации.

12.3. Доставка оборудования, приобретенного Подрядчиком и оборудования, полученного от Заказчика, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

13. Технические требования к материалам и оборудованию:

13.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

13.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 3 кв. 2018 года.

13.3. Материал и оборудование должны соответствовать требованиям технической политики в распределительном сетевом комплексе.

13.4. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

13.5. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

14. Качественные и количественные характеристики выполняемых работ:

14.1. Подрядчик должен выполнить работы в объеме, указанном в сметной документации (Приложение № 2) и в соответствии с требованиями разделов Технического задания.

14.2. Состав работ (полный перечень и объем работ) указан в сметной документации (Приложение № 2).

15. Требования к Участникам закупочной процедуры:

15.1. Участники запроса предложений должны соответствовать следующим требованиям Заказчика:

15.1.1. Участник закупки должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией для полного и своевременного выполнения работ;

15.1.2. Наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу электробезопасности, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3-х человек с правом работы в электроустановках до и выше 1000 В):

- ответственный руководитель работ - V гр. по ЭБ, производитель работ – IV гр. по ЭБ, члены бригады – не ниже III гр. по ЭБ.

Наличие групп по электробезопасности подтверждается копиями удостоверений о допуске к работе в электроустановках до и выше 1000 В.

15.1.3. Участник закупки должен иметь положительные отзывы (рекомендации) заказчиков (генеральных подрядчиков, поставщиков) (является при прочих равных условиях преимуществом Участника закупки, желательное условие);

15.1.4. показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

15.1.5. Участник закупки должен иметь опыт выполнения аналогичных предмету закупки работ, выполненных собственными силами без привлечения подрядных организаций:

- под термином «аналогичных работ» понимаются договоры на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, технического обслуживания, реконструкции объектов электросетевого хозяйства - не менее трех завершенных проектов за последние три года (при этом цена каждого из исполненных ранее договоров/контрактов Участника закупки должна составлять не менее 40 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Документальное тому подтверждение –  справка о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров по установленной настоящей документацией форме (Том 1) с обязательным приложением актов по форме № КС-3 и  актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14. Все предоставляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства, если такие требования предъявляются к их оформлению, в том числе должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, наименование документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, номер, дата составления, наименование должностей и фамилий лиц, подписавших документ и их личные подписи), быть представлены в полном объеме (от первой до последней страницы) и заверены надлежащим образом;

### 15.1.6.  наличие материально-технических ресурсов (МТР), позволяющих обеспечить выполнение работ согласно требованиям приложения № 2 к Документации:

### 15.1.6.1. Участник закупки должен привлечь свободный от исполнения обязательств по другим контрактам/договорам количественный состав необходимой потребности в МТР, определенный специальными требованиями к закупке или разделом проекта организации строительства по расчету МТР:

- Подрядчик должен быть обеспечен автотранспортом и спецтехникой, привлекаемыми для выполнения работ, а именно:

- автомобиль для перевозки людей –1 шт.,

- экскаватор –1 шт.,                                                                                                                                                                                   - автомобиль-самосвал –1 шт.,

- БКМ - 1 шт.,

- автомобиль-полуприцеп - 1 шт.,

### - автокран - 1 шт.

15.1.6.2. Наличие вышеперечисленной техники Участника закупки подтверждается оригиналом Справки о материально-технических ресурсах, планируемых к привлечению для выполнения Договора (по установленной форме в соответствии с разделом 6 Документации (Том 1). и копиями следующих документов:

- копии ПТС (паспорт транспортного средства);

- копии СТС (свидетельство транспортного средства) и (или) копии договоров аренды автотранспортных средств, копии ОСАГО (полис обязательного страхования автогражданской ответственности) на каждое автотранспортное средство.

15.1.7. Подрядчик не должен обладать отрицательным опытом выполнения работ за последние три года (под отрицательным опытом понимается неисполнение договорных обязательств по вине Подрядчика).

15.1.8. Участник закупки должен подтвердить (представить гарантийное письмо), что наличие свободных материально-технических и кадровых ресурсов из указанных в целом достаточно для выполнения работ по объекту в рамках запроса предложений, и что имеющиеся обязательства по иным контрактам/договорам в стадии исполнения (при наличии таковых) не являются препятствием для выполнения указанных в настоящей Документации работ;

15.1.9. Наличие производственной базы, складов в собственности/аренде (в подтверждение Участник закупки прикладывает к Заявке копии документов, удостоверяющих факт наличия у Участника закупки производственной базы, складов).

15.1.10. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ.

15.1.11.  Выполнение работ без аванса.

16. Срок заключения Договора – не ранее чем через 10 дней, но не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола.