Акционерное общество

«Западная энергетическая компания»

Конкурсная документация

Открытый конкурс на право заключения договора

на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ

по объекту: «Электроснабжение многоквартирных жилых домов по адресу:

г. Пионерский, ул. Октябрьская, кад.№39:19:010316:13»

ЧАСТЬ 2 Техническая часть

Согласовано:

ВрИО заместителя генерального директора –

главного инженера 									А.С. Татаров

Начальник отдела капитального строительства

АО «Западная энергетическая компания»  				           В.В. Берковский

г. Калининград,

2019 год

1. Описание предмета закупки:

1.1. Настоящее описание содержит основные требования к выполнению строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ по объекту: «Электроснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: г. Пионерский, ул. Октябрьская, кадастровый номер 39:19:010316:13».

### 2. Контактная информация:

### 2.1. По вопросам, касающимся объема выполняемых работ и технических характеристик, обращаться к начальнику отдела капитального строительства Берковскому Василию Васильевичу, телефон: 8 (4012) 567-008, e-mail: wpc@inbox.ru.

3. Объект закупки:

3.1. Выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ по объекту: «Электроснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: г. Пионерский, ул. Октябрьская, кад.№ 39:19:010316:13».

4. Краткие характеристики выполняемых работ:

4.1. Работы должны выполняться в полном соответствии с утвержденным проектом, Техническим заданием (Приложение №2). Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Электроснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: г. Пионерский, ул. Октябрьская, кад.№39:19:010316:13» осуществляется в порядке, предусмотренном проектной документацией, объемом работ, Техническим заданием (приложение № 2 к документации о закупке).

5. Количество выполняемых работ:

5.1. «Электроснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: г. Пионерский, ул. Октябрьская, кад.№39:19:010316:13»:

5.1.1. работы выполнить в соответствии с Техническим заданием, проектной и сметной документацией.

6. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота):

7 380 994,00 (Семь миллионов триста восемьдесят тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек (без НДС);

8 857 192,80 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто два) рубля 80 копеек) с НДС (20 %).

7. 	Форма, срок и порядок оплаты:

7.1. аванс не предусмотрен; оплата стоимости выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счета-фактуры, а также актов формы № КС-11 и КС-14 в течение 60 (шестидесяти) банковских дней со дня подписания указанных документов в полном объеме.

8.  Место выполнения работ:

8.1.  Работы выполняются на территории Калининградской области в г. Пионерский (кадастровый номер участка 39:19:010316:13).

8.2. Срок выполнения строительно-монтажных работ: 2 (два) месяца с даты подписания Договора.

9. Требования к качеству выполняемых работ:

9.1. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности. Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в соответствии  с локальной сметой,  определяющей объем и содержание работ (Приложение № 2).

9.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, продукции и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

9.4. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации шифр.

9.5. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством РФ.

9.6. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Западная энергетическая компания» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией.

9.7. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

10.	Основные требования к поставляемому оборудованию:

10.1. Оборудование поставляется в соответствии с технической документацией и техническими требованиями (в соответствии с Приложением № 2 к Конкурсной документации).

10.2.	Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления, должно быть изготовлены не ранее 1 квартала 2019 года выпуска, серийного производства.

10.3.	Маркировка должна:

•	выполняться на русском языке;

•	иметь четкие обозначения;

•	находиться в доступном месте.

10.4.	Требования по предоставлению документации, подтверждающей безопасность оборудования в соответствии с:

10.4.1.	Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

10.4.2.	Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

11. Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ:

11.1. Применяемые в настоящей части, объеме работ (локальные сметы) и в проекте термины и названия товаров (материалов) и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар (материал) по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного (-ых) эквивалентного (-ых) товара (работ, услуг), их отдельных частей и позиций. Считать, что все содержащиеся в техническом задании и сметных расчетах товарные знаки сопровождаются словами "или эквивалент".

12. Технические требования к материалам и оборудованию:

12.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

12.2. Материал и оборудование должны соответствовать требованиям технической политики в распределительном сетевом комплексе.

12.3. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

12.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

13. Качественные и количественные характеристики выполняемых работ:

13.1. Подрядчик должен выполнить работы в объеме, изложенном в проектно-сметной документации (в соответствии с приложением № 2) и в соответствии с требованиями разделов Технического задания (Приложение № 2).

13.2. Состав работ (полный перечень и объем работ) указан в проектно-сметной документации, в Техническом задании (Приложение № 2).

14. Требования к Участникам открытого конкурса:

14.1. Участники открытого конкурса (далее – Конкурс) должны соответствовать следующим требованиям Заказчика:

14.1.1. Участник Конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией для полного и своевременного выполнения работ;

14.1.2. наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу электробезопасности, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3-х человек с правом работы в электроустановках до и выше 1000 В):

- ответственный руководитель работ - V гр. по ЭБ, производитель работ – IV гр. по ЭБ, члены бригады – не ниже III гр. по ЭБ (наличие квалифицированных кадров подтверждается копиями трудовых договоров и (или) копиями трудовых книжек специалистов, состоящих на штате в организации Подрядчика; наличие групп по электробезопасности подтверждается копиями удостоверений о допуске к работе в электроустановках до и выше 1000 В, заверенными надлежащим образом (в соответствии с требованиями, изложенными в Части 1 Конкурсной документации));

14.1.3. Участник Конкурса должен иметь положительные отзывы (рекомендации) заказчиков (генеральных подрядчиков, поставщиков) (является при прочих равных условиях преимуществом Участника закупки);

14.1.4. показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника Конкурса должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

14.1.5. Участник Конкурса должен иметь опыт выполнения аналогичных предмету закупки работ, выполненных собственными силами без привлечения подрядных организаций:

- под термином «аналогичных работ» понимаются договоры на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, технического обслуживания, реконструкции объектов электросетевого хозяйства - не менее трех завершенных проектов за последние три года (при этом цена каждого из исполненных ранее договоров/контрактов Участника закупки должна составлять не менее 40 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Документальное тому подтверждение – заверенные надлежащим образом копии договоров, прилагаемых к оригиналу справки о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров по установленной настоящей документацией форме (Часть 1) и приложением актов по форме № КС-3 и актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 по каждому завершенному объекту. Все предоставляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства, если такие требования предъявляются к их оформлению, в том числе должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, наименование документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, номер, дата составления, наименование должностей и фамилий лиц, подписавших документ и их личные подписи), быть представлены в полном объеме (от первой до последней страницы) и заверены надлежащим образом;

### 14.1.6.  наличие материально-технических ресурсов, позволяющих обеспечить выполнение работ согласно требованиям приложения № 2 к Конкурсной документации.

14.1.7. Участник Конкурса не должен иметь неисполненных обязательств (либо не исполненных в срок) по ранее заключенным договорам с АО «Западная энергетическая компания» (справка предоставляется в произвольной форме на бланке Участника)

14.1.8. Участник Конкура должен подтвердить (представить гарантийное письмо), что наличие свободных материально-технических и кадровых ресурсов из указанных в целом достаточно для выполнения работ по объектам в рамках Конкурса, и что имеющиеся обязательства по иным Договорам в стадии исполнения (при наличии таковых) не являются препятствием для выполнения указанных в настоящей Документации работ;

14.1.9. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ.

14.1.10. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на объём строительно-монтажных и пусконаладочных работ не превышающий 50 процентов от объёма строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

14.1.11.  Выполнение работ без аванса.

15. Срок заключения Договора – не ранее чем через 10 дней, но не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола.